Stubno, 2014-02-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.271.1.2014. Nazwa zadania: Dostawa koparko - ładowarki.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Gmina Stubno zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 	Gmina Stubno

Adres zamawiającego 	Ulica

Kod Miejscowość 	37-723 Stubno

Telefon: 	(16) 7354004

Faks: 	(16) 7336066

adres strony internetowej 	www.stubno.pl

adres poczty elektronicznej 	ugstubno@pro.onet.pl

Godziny urzędowania:	7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.stubno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój nr 7 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Charakterystyka techniczna koparko – ładowarki :

- koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym :

Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2014

- silnik wysokoprężny o mocy znamionowej nie mniejszej niż 94 KM

- silnik spełniający normy TIER III /bez DPF/

- napęd koparko-ładowarki na obie osie 4x4, przednia oś skrętna

- 4 biegi do przodu i do tyłu

- most tylny sztywny, przedni wahliwy

- wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego

- koła nie mniejsze niż: przednie małe 20”, tylne 26”, lub powyżej

- układ hydrauliczny zasilany podwójną pompą zębatą

- system optymalizacji siły oraz prędkości w zależności od wykonywanej aplikacji

- automatyczna lub manualna aktywacja pomp dla zapewnienia precyzyjnej kontroli

- niezależna praca stabilizatorów

- chłodnica oleju hydraulicznego

Układ ładowarkowy koparko-ładowarki

- pełna wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej przy kącie 45ᵒ nie mniej niż 2800mm, wysokość punktu obrotu łyżki nie mniej niż 3600mm

- łyżka ładowarki otwierana, wielofunkcyjna typu 7w1 o pojemności nie mniej niż 1.0mᵌ z widłami uchylnymi do palet

- szybkozłącze mechaniczne ładowarkowe

- pług do śniegu sterowany hydraulicznie o szer. Min: 2800mm, z amortyzatorem przeciw uderzeniowym oraz gumą drogowa

- system stabilizacji łyżki podczas jazdy

- system automatycznego powrotu łyżki do funkcji ładowania

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 2800 kg i powyżej

Układ koparkowy

- głębokość kopania z teleskopem nie mniej niż 5500mm

- ramię koparkowe typu ,,banan”

- teleskopowe ramię kopiące

- mechaniczny system przesuwu ramienia kopiącego nie mniej niż 1m

- zasięg pracy ramieniem nie mniej niż 6700mm

- dodatkowa instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne

- łyżka koparkowa o szer. Od 300mm do 350mm

- łyżka koparkowa o szer.600mm

- łyżka skarpowa o szer. 1500mm

Kabina ROPS/FOPS

- uchylna do góry tylna szyba

- dostęp do komory silnika z poziomu terenu

- drzwi operatora /lewa, prawa str./ otwierana częściowo

- 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, sygnalizator świetlny ,,kogut” a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki

- wycieraczki na przedniej i tylnej szybie

- instalacja radiowa

Wyposażenie dodatkowe

- sygnał cofania

- błotniki przednie i tylne

- gaśnica, zestaw kluczy i narzędzi

- certyfikat CE

- instrukcja obsługi maszyny /DTR/ w języku polskim oraz katalog części zamiennych

Inne wymagania

- termin dostawy; 2 tygodnie od daty podpisania umowy

- w dniu odbioru koparko-ładowarki zostanie sporządzony protokół odbioru

- dostawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia na okres min.2 lat lub 2000mth w zależności co wystąpi pierwsze

- dostawca zapewni bezpłatne dojazdy do wszystkich przeglądów serwisowych/podejmie naprawę sprzętu/ w ciągu 24 godzi od momentu zgłoszenia

- siedziba serwisu w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego

- dostawca zapewni w cenie dostawcy przeprowadzenia przeszkolenia osób przeznaczonych do obsługi maszyny na terenie siedziby Zamawiającego, lecz nie później niż 7 dni od dnia dostarczenia koparko-ładowarki

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 43261000-0 - koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                           i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 43261000-0 - koparki,czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2014-03-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału              w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena | 100% |

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-03-07 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Stubnie

37-723 Stubno 69a

Pokój nr 1

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-03-07, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Stubnie

37-723 Stubno 69a

pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr ogłoszenia  39693-2014. Data zamieszczenia 2014-02-27

Janusz Słabicki  - Wójt Gminy Stubno

Kierownik zamawiającego