ZAŁĄCZNIK OPISOWO-GRAFICZNY DO WNIOSKU ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLNYCH

# BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO nawierzchni poliuretanowej do koszykówki  i siatkówki

#### Inwestor:                  Gmina Stubno

Stubno 69A

#### 37-723 Stubno

#### Adres budowy:      działka nr ew. gr. 1456/12 obręb Stubno

Zawartość opracowania:

I. Część  opisowa:

- Opis zagospodarowania terenu

- Opis prowadzonych robót i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

II. Część  graficzna:

- Projekt zagospodarowania działek                                 1:500

| OPRACOWAŁ: | PODPIS: |
| --- | --- |

Grudzień  2013 r.

I. CZĘŚĆ   OPISOWA

A. Opis zagospodarowania terenu działki nr ew. gr. 1456/12 położonej w miejscowości Stubno, gmina Stubno.

1.Inwestor

Gmina Stubno

Stubno 69A

37-723  Stubno

2. Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki.

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa do celów projektowych potwierdzona przez Starostwo Powiatowe                 w Przemyślu.

- mapa ewidencyjna oraz wypis z ewidencji gruntów dla wybranych działki nr ew. gr. 1456/12, obręb Stubno

- wizja lokalna

- obowiązujące normy i przepisy

4. Istniejący stan zagospodarowania działek

Działka objęte opracowaniem wykorzystywane są do celów sportowych. Znajduje się tam boisko do piłki nożnej oraz boisko do lekkiej atletyki wraz z bieżnią. Teren jest także wykorzystywany przez młodzież szkolną na zajęciach wychowania fizycznego.

Teren częściowo jest ogrodzony i skomunikowany z drogą gminną dz. nr ew. gr 1911 przez działkę nr ew. gr. 1456/3 poprzez istniejący zjazd. Działka 1456/3 jest własnością Gminy Stubno. Od strony południowo-wschodniej cześć działki stanowi rów odwadniający, częściowo zarurowany. Działka o nr ew. gr. 1456/12  jest częściowo zabudowana  budynkiem socjalno-szatniowym.

Powierzchnia całkowita działek  wynosi :  93700  m2 , w tym:

- grunty orne – RIVa – 39200 m2

- pastwiska trwałe – PsIII – 41100 m2

- rowy – W-PsIII – 3200 m2

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Bz – 10200 m2

Działka znajduje się w terenie uzbrojonym. Poprzez teren działek lub w jej sąsiedztwie przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć energetyczna napowietrzna i podziemna oraz rowy odwadniające. Działki posiadają urządzony zjazdu z drogi gminnej  o numerze działki w ewidencji gruntów nr 1911.

Działki objęte projektem zagospodarowania położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej     i graniczy :

- od strony południowo-zachodniej z drogą gminną, działka nr ew. gr. 1911   i położonym    za nią terenem zabudowy zagrodowej w odległości ok. 20 m,

- od strony zachodniej z terenem zabudowy zagrodowej; działki nr ew. gr. 1401/4, 1401/5, 1400, 1402, 1404, 1406, 1407/1, 1407/2, 1409, 1411, 1412, 1413, 1418, 1419, 1420, 1422/2

- od strony północnej i północno-zachodniej z terenem zielonym; działka nr ew. gr. 1456/11

- od strony północno-wschodniej z ciekiem wodnym – Kanał Bucowski; działka nr ew. gr. 1981,

- od strony wschodniej i południowo-wschodniej z działką nr ew. gr 1456/3 stanowiąca cześć terenu obiektów sportowych oraz  terenem zabudowy zagrodowej  w odległości ok. 20 m; działki nr ew. gr. 1459, 1460, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1464, 1465, 1467,1468, 1469, 1470, 1471, 1473/2, 1473/4, 1473/5, 1474, 1475, 1476/1.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  działki

Zakres przedsięwzięcia  obejmuje:

# budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki                i siatkówki.

5.1. Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki

i siatkówki:

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  EPDM na podbudowie   asfaltobetonowej  o wymiarach całkowitych 32,1x19,1 m. Boisko składa się z pola do gry w koszykówkę i  pola do gry w siatkówkę. Obiekt wyposażony w stojaki do koszy      o konstrukcji stalowej wraz z tablicami z włókna epoksydowego i obręczami oraz słupki do siatkówki metalowe. Boisko wyposażone w odwodnienie liniowe odprowadzający nadmiar wód opadowych oraz ogrodzenie z furtką wykonane z siatki stalowej powlekanej PVC.

5.2. Dane techniczne:

Zestawienie powierzchni :

-powierzchnia całkowita:                                    613,1 m2

6. Warunki gruntowo-wodne

Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, budynku zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Poziom wód gruntowych  poniżej podbudowy boiska.

7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany jest do rejestru zabytków jak również nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie wymaga  opiniowania  pod względem konserwatorskim planowanych robót.

8. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody  i krajobrazu

Na terenie przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obszarów parków narodowych i krajobrazowych oraz terenów objętych siecią Natura 2000.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary specjalnej ochrony przyrody.

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji inwestycji będzie miał charakter czasowy, trwający do momentu zakończenia prac budowlanych.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne drzewa i krzewy będące pomnikami przyrody lub objęte inną formą ochrony przyrody.

Przedsięwzięcie na etapie inwestycji i eksploatacji nie będzie oddziaływało na obszary i gatunki chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.) or, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Z 2012 nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. Z 2012 r, poz. 81) i z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz 1765).

9. Układ  komunikacyjny – dojazd

Działka objęta projektem zagospodarowania ma dostęp do drogi publicznej gminnej dz. nr 1911 przez działkę 1456/3 i istniejący zjazd, stanowiącą własność inwestora.

10. Sieć wodociągowa:

Bez zmian – na dotychczasowych zasadach.

11. Sieci kanalizacyjne:

Sieć kanalizacji sanitarnej - bez zmian – na dotychczasowych zasadach.

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na grunt. Docelowo po dalszej rozbudowie urządzeń sportowych projektowaną kanalizacją deszczową i instalacją drenarską do przebudowanych rowów melioracyjnych.

12. Sieci elektroenergetyczne:

Bez zmian – na dotychczasowych zasadach.

13. Ochrona przed hałasem

Bez zmian – wykorzystanie terenu na dotychczasowych zasadach.

14. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami prowadzona będzie  na zasadach obowiązujących na terenie gminy.

15. Bilans terenu

- powierzchnia działki 1456/12                                                  -   93700 m2

- istniejąca powierzchnia zabudowy (część budynku socjalno szatniowego)                                        -    10,0  m2

- projektowana powierzchnia zabudowy                                   -     613,1 m2

- projektowana powierzchnia  pozostała –                                -  93076,9 m2

16. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

- Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia:

Robotnicy zatrudnieni przy pracach budowlanych powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną taką jak m.in. hełmy ochronne, rękawice, okulary ochronne, szelki z pasami zabezpieczającymi, a narzędzia pracy winne znajdować się w dobrym stanie technicznym.

Przed przystąpieniem do robót obowiązkiem kierownika budowy jest dokładne poinformowanie o sposobie wykonywania prac, pouczyć i dzielić instruktażu oraz wskazać miejsce ustawienia  rusztowań, drabin, itp. które następnie musi odebrać stwierdzając ich prawidłowe wykonanie i usytuowanie oraz zabezpieczenie terenu – ustawienia barier ochronnych.

- Wpływ warunków atmosferycznych:

Przy wykonywaniu robót jw. Należy uwzględnić wpływ  czynników atmosferycznych takich jak wiatr, deszcz, mróz i itp. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach, rusztowaniach, drabinach i pomostach.

- Zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi:

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót mają być oznakowane i trwale odgrodzone na bezpieczną odległość i wysokość.

- Narzędzia i sprzęt:

Przy prowadzeniu robót sposobem ręcznym za pomocą tradycyjnych narzędzi oraz innym niezbędnym sprzętem zachować szczególną ostrożność.

17. Uwagi

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz. U. Nr 156 poz. 1118  z póżn. zmianami, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz innych przepisów i wytycznych technicznych.

B. Opis prowadzonych robót i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

1. Temat i zakres opracowania

Temat i zakres opracowania obejmuje:

- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki                 i siatkówki

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa do celów projektowych potwierdzona przez Starostwo Powiatowe                 w Przemyślu.

- mapa ewidencyjna oraz wypis z ewidencji gruntów dla wybranych działki nr ew. gr. 1456/12, obręb Stubno

- wizja lokalna

- obowiązujące normy i przepisy

3. Opis stanu istniejącego

Działka objęte opracowaniem wykorzystywane są do celów sportowych. Znajduje się tam boisko do piłki nożnej oraz boisko do lekkiej atletyki wraz z bieżnią. Teren jest także wykorzystywany przez młodzież szkolną na zajęciach wychowania fizycznego.

Teren częściowo jest ogrodzony i skomunikowany z drogą gminną dz. nr ew. gr 1911 przez działkę nr ew. gr. 1456/3 poprzez istniejący zjazd. Działka 1456/3 jest własnością Gminy Stubno. Od strony południowo-wschodniej cześć działki stanowi rów odwadniający, częściowo zarurowany. Działka o nr ew. gr. 1456/12  jest częściowo zabudowana  budynkiem socjalno-szatniowym.

4.Opis projektowanych rozwiązań technicznych

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie asfaltobetonowej o wymiarach całkowitych 32,1x19,1 m. Boisko składa się  z pola do gry w koszykówkę i  pola do gry w siatkówkę. Nawierzchnia boisk w kolorze ceglastym, pasy boczne w kolorze zielonym. Obiekt wyposażony w stojaki do koszy o konstrukcji stalowej wraz z tablicami z włókna epoksydowego i obręczami oraz słupki do siatkówki metalowe. Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem  betonowym 8x30 cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu -  instalacje sanitarne.

4.1.1. Konstrukcja

Nawierzchnia składa się  podstawowych warstw (grubość warstw po zagęszczeniu):

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min. 14 mm

- asfaltobeton zamknięty 3,0cm

- asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0cm

- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy

4.1.2. Wykonanie robót

- Roboty przygotowawcze

Oznakowanie zgodnie z wymogami BHP, dostarczenie sprzętu i maszyny do wykonywania prac budowlanych oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem najbliższego otoczenie placu budowy.

- Roboty ziemne

W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:

- niwelacja terenu rowu odwadniającego przeznaczonego do przełożenia

- zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm

- korytowanie pod podbudowę nawierzchni - do głębokości dalszych 25 cm tj. do poziomu  posadowienia podbudowy boiska

- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych

- wykonanie wykopów  0,4x0,4x1,00 m pod fundamenty na słupy ogrodzenia

- wykonanie wykopów  0,4x0,4x1,00 m pod tuleje  słupów do koszykówki i siatkówki

- Odwodnienie liniowe

W ramach robót należy:

- wykonać wykopy pod odcinki odwodnienia

- zmontować korytka odwadniające  wraz z studzienkami odpływowymi i przewodami odpływowymi

Szczegółowe opracowanie odwodnienia zgodnie z projektem branżowym – instalacje sanitarne.

- Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna była o strukturze zamkniętej (górna powierzchnia jak najbardziej gładka), nie wymaga impregnacji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania i konserwacji nawierzchni wg zaleceń producenta.

- Montaż słupków do siatkówki , koszy i malowanie linii

Należy zamontować dwa słupki do siatkówki z profilu stalowego (80x80 m), cynkowane ogniowo, mocowane w tulejach osadzonych w  fundamencie w podłożu.

Należy zamontować 2 zestawy do koszykówki . Słup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w fundamencie w podłożu boiska.

Po całkowitym związaniu komponentów nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

5. Uwagi końcowe :

Prace budowlane i instalacyjne należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz przepisami BHP.

Stosowane materiały budowlane powinny posiadać aktualne świadectwo ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Polski .

Dla sprzętu sportowego oraz nawierzchni syntetycznej wykonawca musi załączyć wymagane atesty.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane w projekcie o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż podane w projekcie.