PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | Jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiekt: PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr. ewid. 381 w km 0+000-0+180 w m-ci Stubno gmina Stubno | 0.00 |  |
| 1.1. | Element: | 0.00 |  |
| 1.1.1. | KNR 02-31-0101-0100 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-IV głebok. 20 cm i nadanie spadku poprzecznego pasem szer.S.Om na długości 1 80m w km 0+000-0+1 80 obm. 180x3=540 | 540.00 | m2 |
| 1.1.2. | KNR 02-31-0114-0100 | Wykonanie nawierzchni z niesortu żwirowego o granulacji 5-63mm - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie , grubość po zagęszcz. 20cm pasem szer. 3m na długości 180m w km 0+000-0+180 obm.180x3=540 | 540.00 | m2 |

System kosztorysowania Strbc wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.o.