WI.7013.2.2013

Stubno, 2013-01-22

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.7013.2.2013. Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz remont wiaty przystankowej w centrum wsi Stubno

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. W dokumentacji przetargu brak szczegółowego opisu stanu technicznego wiaty przystankowej.

Odpowiedź : Obiekt jest budynkiem parterowym, podzielonym ścianką z luksferów na dwie części. Wykonany w latach siedemdziesiątych w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim, kryty blachą. Tynki wewnątrz i zewnątrz cementowo - wapienne, posadzka betonowa na gruncie.

Dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej www.bip.stubno.pl

Pytanie 2. Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni trawiastej placu zabaw. Czy wymagane jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej odpowiedniej dla każdego z urządzeń zgodnie z PN-EN 1177:2009

Odpowiedź:

Wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika jak: huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny być ustawiane na nawierzchni wytłumiającej uderzenie na całej powierzchni zderzenia.

| Materiała | Opis | Grubość minimalnab | Krytyczna wysokość upadku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] |
| Darń/gleba |  |  | ≤1000d |
| Piasekc | Wielkość ziarna od 0,2 do 2 | 200 | ≤2000 |
|  |  | 300 | ≤3000 |
| a Materiały odpowiednie do stosowania na placach dla dzieci b W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 100 [mm] do głębokości, aby zrekompensować jego przemieszczenie c Bez cząsteczek pyłowych i iłowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg. EN 933-1 d Darń zapewnia pewne właściwości amortyzujące, zatem może być stosowana jako nawierzchnia amortyzująca do wysokości upadku 1 m. |

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Stubno

Janusz Słabicki

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy