Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów – Przeworsk – Korczowa

km 580+742,87 – 668+837”

Projektowany odcinek autostrady, będący fragmentem autostrady przebiegającej od przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca poprzez Wrocław, Kraków, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej, przebiegający przez teren województwa podkarpackiego, w wariancie I/1 na odcinku 1 oraz w wariancie II/1 na odcinku 2, przebiega na obszarach administrowanych przez powiat rzeszowski (gminy: Trzebownisko i Krasne), łańcucki (gminy: miasto Łańcut, gm. Czarna i gm. Białobrzegi), przeworski (gminy: miasto i gm. Przeworsk i gm. Tryńcza), jarosławski (gminy: Pawłosiów, Roźwienica, Chłopice i Radymno) i przemyski (gminy: Orły i Stubno).

Obejmuje budowę pełnego zakresu autostrady A-4, wraz z węzłami autostradowymi, dwupoziomowymi bezkolizyjnymi przejazdami dla dróg poprzecznych przecinających autostradę i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie nowo budowanej autostrady z istniejącą siecią dróg, a także urządzenia obsługi ruchu, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), Stacje Poboru Opłat (SPO), Place Poboru Opłat (PPO) oraz Obwody Utrzymania Autostrady (UOA).

### 1.	Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna drogi				A

- prędkość projektowa				120 km/h

- liczba jezdni					2

- przekrój normalny szerokość pasów ruchu	2 x 3,75 m = 7,5 m (etap I)

3 x 3,75 m = 11,25 m (etap II)

- szerokość pasów awaryjnych			3,0 m

- szerokość poboczy gruntowych			1,25 m

- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami	12,5 m (etap I)

5,0 m (etap II)

### 2.	Rodzaj nawierzchni

Dla projektowanego odcinka autostrady przewiduje się dwa warianty konstrukcji nawierzchni: nawierzchnię podatną oraz alternatywnie nawierzchnię z betonu cementowego. Na odcinkach dróg niższej klasy przewiduje się nawierzchnie podatne.

### 3.	Powiązanie autostrady A-4 z istniejącą siecią dróg publicznych

Powiązanie autostrady z siecią istniejących dróg publicznych przewiduje się za pomocą następujących węzłów autostradowych:

odcinek I

Węzeł Łańcut – powiązanie z drogą wojewódzką nr 877 Łańcut – Leżajsk;

Węzeł Przeworsk  - na skrzyżowaniu z zachodnią obwodnicą Przeworska;

odcinek II

Węzeł Wierzbna na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 Zgorzelec - Korczowa;

Węzeł Pawłosiów na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 880 Jarosław - Pruchnik;

Węzeł Radymno na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 77 Jarosław - Przemyśl;

Węzeł Korczowa na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 Zgorzelec - Korczowa;

Na przecięciach autostrady z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi przewiduje się budowę dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów, bez dostępu do autostrady, poprzez wybudowanie obiektów nad lub w ciągu autostrady. Projektowana autostrada krzyżuje się również górą lub dołem z drogami dojazdowymi do pól i posesji oraz drogami leśnymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania istniejącego ruchu lokalnego i gospodarczego. Generalnie utrzymano dotychczasowe kierunki dróg pełniących funkcje układu podstawowego sieci drogowej w układzie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, zapewniając jednocześnie obsługę rozciętego terenu.

4.	Projektowane obiekty inżynierskie

W ciągu przedmiotowego fragmentu autostrady planuje się wykonanie 6 węzłów  autostradowych wymienionych w pkt 3 charakterystyki. Projektowane węzły podzielą odcinek autostrady na 7 odcinków międzywęzłowych: Rzeszów – Łańcut, Łańcut – Przeworsk, Przeworsk – Wierzbna, Wierzbna – Pawłosiów, Pawłosiów – Radymno, Radymno – Korczowa, Korczowa – granica państwa.

W ciągu przedmiotowego fragmentu autostrady planuje się wykonanie następujących obiektów inżynierskich.

Odcinek I

WD – wiadukt drogowy (nad autostradą w ciągu dróg poprzecznych)	– 10 szt.

WA – wiadukt autostradowy (w ciągu autostrady)				– 4 szt.

PZ – przejścia dla zwierząt 							– 4 szt.

MA/PZ – mosty + mosty o funkcji przejścia dla zwierząt			– 6 szt.

PG – przejazdy gospodarcze pod autostradą					– 3 szt.

Odcinek II

WD – wiadukt drogowy (nad autostradą w ciągu dróg poprzecznych)	`– 24 szt.

WA – wiadukt autostradowy (w ciągu autostrady)				– 14 szt.

PZ, WA/PZ, WA/M/PZ – przejścia dla zwierząt+obiekty o takiej funkcji	– 6 szt.

M/PZ – mosty o funkcji przejścia dla zwierząt				– 7 szt.

E – estakada									– 3 szt.

5.	Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni szczelnych projektowanej autostrady przewiduje się:

1) powierzchniowo – rowami przyautostradowymi;

2) poprzez odcinki kanalizacji deszczowej zaprojektowanej:

- na łukach poziomych i spadkach poprzecznych jezdni autostradowych;

- na obiektach inżynierskich (mosty, wiadukty, itp.);

- na terenach zabudowanych;

- na przecięciu z obszarami Natura 2000 (obiekty mostowe nad rzeką Wisłok
i San);

- w celu ochrony GZWP nr 425 i 429 na wytypowanych odcinkach (tj. w kilometrażu 580+742.87581+650;  583+000584+500, 599+100601+200; 602+000602+350; 612+600613+000, 615+500616+000, 617+340618+000, 654+000654+550)

- w celu ochrony ujęć wód podziemnych.

W celu podczyszczania spływów deszczowych z zawiesin i węglowodorów ropopochodnych odprowadzanych do odbiorników płynących przewiduje się zastosowanie odpowiednio dobranych urządzeń podczyszczających tj. rowy przyautostradowe, osadniki przed głównymi ciekami oraz separatory związków ropopochodnych (w przypadku, gdy odbiornikami będą rzeka Wisłok i San – w celu ochrony ichtiofauny). Dodatkowo z uwagi na możliwość wystąpienia poważnej awarii, odpływy do głównych cieków zabezpieczone będą zastawkami z możliwością odcięcia spływających zanieczyszczeń.

6.	Urządzenia ochrony środowiska

Zaproponowano szereg urządzeń ochrony środowiska, należą do nich:

- ekrany akustyczne (tabela nr 1),

- ogrodzenia dla zwierząt i ludzi,

- przejścia dla zwierząt:

- przejścia dla zwierząt dużych i średnich (tabela nr 2),

- przejścia dla małych ssaków i płazów,

- pasy zieleni izolacyjno - osłonowej o szerokości min. 10 m.

Tabela nr 1. Lokalizacja oraz parametry charakterystyczne ekranów akustycznych na odcinku Rzeszów – Przeworsk - Korczowa

| Lp. | Kilometraż autostrady | strona | długość [m] | wysokość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 580+742,87-581+400 | lewa | 657,13 | 4,0 |
| 2 | 581+000-581+100 581+100-581+270 581+270-581+607 | prawa | 100 | 4,5 |
|  |  |  | 170 | 5,0 |
|  |  |  | 337 | 4,5 |
| 3 | 588+400-590+020 | lewa | 1620 | 3,5 |
| 4 | 589+050-589+500 | prawa | 450 | 3,5 |
| 5 | 590+750-591+600 | lewa | 850 | 3,5 |
| 6 | 590+750-591+200 | prawa | 450 | 3,5 |
| 7 | 591+500-591+950 | prawa | 450 | 3,5 |
| 8 | 592+070-592+230 | prawa | 160 | 3,5 |
| 9 | 592+540-593+550 | lewa | 1010 | 3,5 |
| 10 | 592+680-593+100 | prawa | 420 | 3,5 |
| 11 | 593+300-593+650 | prawa | 350 | 3,5 |
| 12 | 594+400-595+230 | prawa | 830 | 3,5 |
| 13 | 594+780-595+000 | lewa | 220 | 3,5 |
| 14 | 595+700-596+100 | prawa | 400 | 3,5 |
| 15 | 596+000-596+260 | lewa | 260 | 3,5 |
| 16 | 596+950-597+250 | lewa | 300 | 3,5 |
| 17 | 598+050-598+340 | lewa | 290 | 3,5 |
| 18 | 598+300-598+540 | prawa | 240 | 3,5 |
| 19 | 599+500-599+800 | prawa | 300 | 3,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 600+700-601+200 | lewa | 500 | 3,5 |
| 21 | 600+860-601+200 | prawa | 340 | 3,5 |
| 22 | 602+500-602+750 | prawa | 250 | 3,5 |
| 23 | 603+400-603+680 | lewa | 280 | 3,5 |
| 24 | 604+200-604+800 | lewa | 600 | 3,5 |
| 25 | 604+350-604+600 | prawa | 250 | 3,5 |
| 26 | 606+400-606+700 | prawa | 300 | 3,5 |
| 27 | 606+970-607+250 | lewa | 280 | 3,5 |
| 28 | 608+300-608+700 | prawa | 400 | 3,5 |
| 29 | 609+360-609+680 | prawa | 320 | 3,5 |
| 30 | 609+490-609+850 | lewa | 360 | 3,5 |
| 31 | 610+460-610+760 | prawa | 300 | 3,5 |
| 32 | 612+350-613+500 | lewa | 1150 | 3,5 |
| 33 | 612+620-613+810 | prawa | 1190 | 3,5 |
| 34 | 615+200-615+460 | lewa | 260 | 3,5 |
| 35 | 615+220-615+600 | prawa | 380 | 3,5 |
| 36 | 630+100-630+600 | prawa | 500 | 3,5 |
| 37 | 634+430-634+800 | lewa | 370 | 3,5 |
| 38 | 638+900-639+200 | prawa | 300 | 4,0 |
| 39 | 666+150-666+300 | prawa | 150 | 3,5 |
| 40 | 666+230-666+500 | lewa | 270 | 3,5 |

Na całej długości autostrada zostanie ogrodzona siatką metalową o zmiennej wielkości oczek, zmniejszającej się ku dołowi, przy czym wysokość minimalna ogrodzenia powinna wynosić 250 cm dla obszarów leśnych oraz polno - leśnych i 220 cm dla pozostałych obszarów. Siatka musi być zakopana pod powierzchnię ziemi na głębokość, co najmniej 30 cm. Ogrodzenia ochronne muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem dolnych przejść dla zwierząt, a w miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt i płazów, ogrodzenia muszą łączyć się w sposób szczelny z czołem przepustu lub przechodzić bezpośrednio ponad wlotem przepustu.

Tabela 2 Lokalizacja i parametry przejść dla dużych i średnich zwierząt

| Lp. | Nazwa obiektu | Kilometraż | Gatunki zwierząt, dla których zaproponowano przejście | Typ przejścia | Minimalne parametry przestrzeni dostępnej dla zwierząt (szer. x wys.) | Zalecenia i uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PZ-61a | 584+400 | sarna, dzik, lis | Dolne średnie | 6 m x 3,5 m | -- |
| 2 | M/PZ-65 | 590+772 | j.w. | Dolne średnie | 6 m x 3,5 m | -- |
| 3 | MA/PZ-69 | 594+710 | jeleń, sarna, dzik | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 4 | MA/PZ-70 | 596+521 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 5 | MA/PZ-72 | 599+161 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 6 | MA/PZ/73 | 599+728 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 7 | PZ-76a | 605+450 | sarna, dzik, lis | Dolne średnie | 6 m x 3 m | -- |
| 8 | PZ-77a | 606+850 | j.w. | Dolne średnie | 6 m x 3 m | -- |
| 9 | PZ-77b | 607+500 | j.w. | Dolne średnie | 6 m x 3 m | -- |
| 10 | MA/PZ-78 | 608+344 | jeleń, sarna, dzik | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 11 | Estakada-3 | 612+910 | jeleń, sarna, dzik, lis, kuna | Estakada | dł. 100 m | Utworzyć pas dla zwierząt szer. 5 m |
| 12 | M/PZ-6 | 615+807 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Utworzyć pas dla zwierząt tylko po wschodniej stronie cieku |
| 13 | WA/PZ-17 | 628+430 | j.w. | Dolne | 10 m x 3,5 m | -- |
| 14 | M/PZ-24 | 634+790 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 15 | WA/PZ-25 | 636+833 | j.w. | Dolne | 10 m x 3 m | Połączone z przejściem gospodarczym |
| 16 | M/PZ-27 | 639+350 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po południowej stronie |
| 17 | M/PZ-30 | 643+702 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 18 | WA/M/PZ-31 | 644+803 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 19 | PZ-34 | 647+585 | j.w. | Dolne | 10 m x 3 m | -- |
| 20 | MA-37 | 650+305 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po jednej stronie rzeki szer. 10 m |
| 21 | WA/PZ-40 | 653+407 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 22 | M/PZ-42 | 654+590 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | -- |
| 23 | PZ-45 | 656+960 | j.w. | Dolne | 10 m x 3 m | -- |
| 24 | PZ-48 | 662+425 | j.w. | Górne | szer. 50 m | -- |
| 25 | M/PZ-50 | 663+757 | j.w. | Most poszerzony | 10 m x 5 m | Pas dla zwierząt po obu stronach rzeki szer. 5 m |
| 26 | Estakada-51 | 665+077 | j.w. | Estakada | dł. 150 m | Alternatywnie wykonać przejście górne w obrębie kompleksu leśnego |

Lokalizacja przejść dla małych ssaków i płazów

Przepusty dla małych ssaków i płazów (62 szt.) o wymiarach 3,0 m x 1,5 m zaprojektowano w następującym km: 581+070, 581+813, 582+390, 582+390, 582+570, 583+950, 584+730, 585+440, 586+150, 586+315, 586+660, 587+130, 587+630, 589+800, 590+030, 590+780, 592+390, 593+950, 594+350, 594+510, 594+640, 595+500, 597+510, 598+650, 601+400, 601+980, 602+170, 604+170, 609+820, 610+310, 612+000, 616+535, 620+100, 623+225, 624+227, 625+040, 627+950, 629+090, 629+550, 630+520, 633+640, 635+381, 635+815, 637+480, 641+945, 645+730, 649+590, 650+980, 652+540, 657+655, 659+305, 659+595, 660+080, 660+500, 661+160, 662+920, 663+860, 663+910, 664+020, 664+770, 666+540, 668+020.

7.	Ukształtowanie zieleni

Wzdłuż przedmiotowego fragmentu autostrady zostanie także zaprojektowana zieleń izolacyjno - osłonowa w pasach o szerokości min. 10 m (drzewa i krzewy) (tabela nr 3)

Tabela 3 Kilometraż nasadzeń pasów zieleni

| Lp. | Strona Lewa | Długość |  | Lp. | Strona Prawa | Długość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 582+000-582+070 | 70 |  | 1 | 580+742-581+010 | 268 |
| 2 | 582+230-582+510 | 280 |  | 2 | 581+750-582+070 | 320 |
| 3 | 584+170-584+390 | 220 |  | 3 | 582+210-582+600 | 390 |
| 4 | 584+560-584+640 | 80 |  | 4 | 582+740-582+950 | 210 |
| 5 | 584+640-585+000 | 460 |  | 5 | 583+160-583+830 | 670 |
| 6 | 585+000-585+850 | 850 |  | 6 | 584+200-584+560 | 360 |
| 7 | 586+150-588+360 | 2210 |  | 7 | 584+560-584+640 | 80 |
| 8 | 584+640-584+960 | 320 |  | 8 | 584+640-584+960 | 320 |
| 9 | 585+000-585+850 | 850 |  | 9 | 585+000-585+850 | 850 |
| 10 | 586+150-588+360 | 2210 |  | 10 | 585+150-585+250 | 100 |
| 11 | 588+960-589+060 | 100 |  | 11 | 586+330-590+760 | 4430 |
| 12 | 589+490-589+590 | 100 |  | 12 | 591+190-592+690 | 1500 |
| 13 | 589+990-590+200 | 210 |  | 13 | 593+090-593+310 | 220 |
| 14 | 590+760-591+010 | 250 |  | 14 | 593+640-594+410 | 770 |
| 15 | 591+110-591+590 | 480 |  | 15 | 595+210-595+730 | 520 |
| 16 | 591+640-594+740 | 3100 |  | 16 | 596+090-598+310 | 2220 |
| 17 | 595+040-595+910 | 870 |  | 17 | 598+530-599+510 | 980 |
| 18 | 596+010-596+250 | 240 |  | 18 | 599+790-600+710 | 920 |
| 19 | 596+300-597+000 | 700 |  | 19 | 600+790-600+860 | 70 |
| 20 | 597+500-597+600 | 100 |  | 20 | 601+190-601+760 | 570 |
| 21 | 597+800-598+010 | 210 |  | 21 | 601+950-602+200 | 250 |
| 22 | 598+260-598+310 | 50 |  | 22 | 602+460-602+510 | 50 |
| 23 | 598+380-600+700 | 2320 |  | 23 | 602+740-602+790 | 50 |
| 24 | 601+190-601+290 | 100 |  | 24 | 604+260-604+360 | 100 |
| 25 | 601+550-601+760 | 210 |  | 25 | 604+590-606+410 | 1820 |
| 26 | 601+950-602+200 | 250 |  | 26 | 606+690-608+310 | 1620 |
| 27 | 602+460-602+510 | 50 |  | 27 | 608+690-609+070 | 380 |
| 28 | 602+740-602+790 | 50 |  | 28 | 609+130-609+370 | 240 |
| 29 | 604+260-604+360 | 100 |  | 29 | 609+670-609+770 | 100 |
| 30 | 604+590-604+640 | 50 |  | 30 | 610+370+610+470 | 100 |
| 31 | 604+990-606+930 | 1940 |  | 31 | 610+750+610+850 | 100 |
| 32 | 607+700-607+990 | 290 |  | 32 | 612+040-612+200 | 160 |
| 33 | 608+190-609+400 | 1210 |  | 33 | 612+440-612+660 | 220 |
| 34 | 609+670-609+770 | 100 |  | 34 | 613+930-615+230 | 1300 |
| 35 | 610+210-610+290 | 80 |  | 35 | 615+500-617+510 | 2010 |
| 36 | 610+370+610+470 | 100 |  | 36 | 617+560-621+040 | 3480 |
| 37 | 610+500-610+870 | 370 |  | 37 | 621+960-622+080 | 120 |
| 38 | 612+040-612+200 | 160 |  | 38 | 622+510-622+580 | 70 |
| 39 | 612+260-612+360 | 100 |  | 39 | 622+740-622+800 | 60 |
| 40 | 613+490-615+070 | 1580 |  | 40 | 623+060-623+330 | 270 |
| 41 | 615+090-615+210 | 120 |  | 41 | 623+750-624+390 | 540 |
| 42 | 615+450-615+500 | 50 |  | 42 | 624+460-625+170 | 710 |
| 43 | 615+600-617+510 | 1910 |  | 43 | 625+840-626+000 | 160 |
| 44 | 617+560-621+010 | 3450 |  | 44 | 626+670-627+220 | 550 |
| 45 | 621+550-621+810 | 260 |  | 45 | 629+000-629+160 | 160 |
| 46 | 621+830-622+070 | 240 |  | 46 | 629+600-630+110 | 510 |
| 47 | 622+500-622+650 | 150 |  | 47 | 630+590-631+790 | 1200 |
| 48 | 622+690-622+820 | 130 |  | 48 | 631+860-632+380 | 520 |
| 49 | 623+020-623+350 | 330 |  | 49 | 632+540-632+790 | 250 |
| 50 | 623+840-625+160 | 1320 |  | 50 | 632+920-633+080 | 160 |
| 51 | 626+250-626+420 | 170 |  | 51 | 633+370-633+970 | 600 |
| 52 | 626+910-626+980 | 70 |  | 52 | 634+280-635+520 | 1240 |
| 53 | 627+070-627+200 | 130 |  | 53 | 635+670-635+960 | 290 |
| 54 | 629+940-630+200 | 260 |  | 54 | 636+210-637+590 | 1380 |
| 55 | 630+200-631+830 | 1630 |  | 55 | 637+750-637+980 | 230 |
| 56 | 631+850-632+500 | 650 |  | 56 | 638+180-638+360 | 180 |
| 57 | 632+670-633+240 | 570 |  | 57 | 638+810-638+910 | 100 |
| 58 | 633+420-633+950 | 530 |  | 58 | 639+190-639+990 | 800 |
| 59 | 634+090-634+190 | 100 |  | 59 | 640+690-641+490 | 800 |
| 60 | 634+390-634+440 | 50 |  | 60 | 641+590-642+290 | 700 |
| 61 | 634+790-634+840 | 50 |  | 61 | 642+710-645+250 | 2540 |
| 62 | 637+720-637+990 | 270 |  | 62 | 645+520-647+150 | 1630 |
| 63 | 638+810-639+690 | 880 |  | 63 | 647+340-647+530 | 190 |
| 64 | 639+800-640+000 | 200 |  | 64 | 647+510-647+800 | 290 |
| 65 | 640+640-642+230 | 1590 |  | 65 | 647+800-649+360 | 1560 |
| 66 | 642+680-642+930 | 250 |  | 66 | 649+370-649+530 | 160 |
| 67 | 642+990-645+300 | 2310 |  | 67 | 649+540-650+470 | 930 |
| 68 | 645+480-647+150 | 1670 |  | 68 | 650+570-654+000 | 3430 |
| 69 | 647+340-647+530 | 190 |  | 69 | 654+360-654+550 | 190 |
| 70 | 647+800-649+320 | 1520 |  | 70 | 654+770-654+900 | 130 |
| 71 | 650+570-654+000 | 3430 |  | 71 | 657+250-657+550 | 300 |
| 72 | 654+360-654+550 | 190 |  | 72 | 659+120-659+420 | 300 |
| 73 | 654+770-654+900 | 130 |  | 73 | 659+670-660+470 | 800 |
| 74 | 657+250-657+550 | 300 |  | 74 | 660+800-662+330 | 1530 |
| 75 | 658+850-659+120 | 270 |  | 75 | 666+290-666+390 | 100 |
| 76 | 659+120-659+420 | 300 |  | 76 | 668+180-668+440 | 260 |
| 77 | 659+500-659+670 | 170 |  |  |  |  |  |
| 78 | 659+670-660+470 | 800 |  |  |  |  |  |
| 79 | 660+800-662+290 | 1490 |  |  |  |  |  |
| 80 | 666+490-666+590 | 100 |  |  |  |  |  |
| 81 | 668+180-668+440 | 260 |  |  |  |  |  |

8.	Obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Na odcinku Rzeszów – Przeworsk autostrada przecina dwukrotnie potencjalny  specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000: „Dolny San i Wisłok” (pltmp211) na łącznej długości 60 m. Na odcinku Przeworsk – Korczowa autostrada przecina projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000: „Rzeka San” (PLH180007) na długości 70 m.

W celu wyeliminowania negatywnego wpływu na gatunki i siedliska, dla których utworzono obszar sieci Natura 2000 planowana jest budowa mostu nad całą szerokością obszaru Natura 2000 z podporami umiejscowionymi poza obszarem Natura 2000.

Podczas trwania prac budowlanych wody rzeki Wisłok oraz rzeki San zostaną zabezpieczone przed możliwością przedostania się do nich materiałów używanych podczas budowy np. poprzez stosowanie pomostów roboczych i podestów zabezpieczających. Inwestycja nie koliduje z innymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.

Autostrada przecinać będzie w km 663+800 ÷ 664+050,  fragment siedliska priorytetowego: *91E0-3 – łęg olszowo -jesionowy. W celu zabezpieczenia tego siedliska podczas prac budowlanych obszar łęgu zostanie zabezpieczony drewnianym ogrodzeniem. 
W okolicy siedliska nie będą zlokalizowane zaplecza robót.

Prowadzenie trasy po nowym szlaku spowoduje przerwanie ciągłości siedlisk i stanie się barierą dla funkcjonowania korytarzy migracji, w tym obszar węzłowy sieci ECONET-POLSKA o randze krajowej – Dolina Środkowego Sanu oraz lokalne ścieżki migracji zwierząt. W związku z powyższym wybudowane zostaną przekroczenia autostrady dla zwierząt i płazów. Na powierzchniach przejść górnych oraz powyżej wlotów przejść dolnych dla dużych i średnich zwierząt zostaną wybudowane osłony przeciwolśnieniowe. Osłony będą budowane zamiast ogrodzeń ochronnych na powierzchni przejść górnych na całej ich długości i następnie będą łączyć się płynnie z linią ogrodzenia wzdłuż autostrady. Przepusty dla małych zwierząt i płazów będą wyposażone w półki wyniesione ponad zwierciadło wody, które będą w dogodny sposób łączyć się z terenem przyległym. Przejścia dla płazów będą wyposażone w szczelny system ogrodzeń naprowadzających. W miejscach masowej migracji płazów na etapie prowadzenia robót budowlanych wprowadzony będzie nadzór herpetologiczny.

Rodzaj rozwiązań konstrukcyjnych mostów na rzece Wisłok będzie zapewniał drożność korytarza migracji roślin i zwierząt. Budowa obiektów mostowych, których podpory zlokalizowane będą poza nurtem, pozwoli na niezakłócony przepływ wód rzeki Wisłok oraz rzeki San oraz utrzymanie ciągłości systemu brzegowego rzeki, a także umożliwi migrację fauny wzdłuż doliny rzecznej oraz w jej wodach.

Na całej długości autostrady zostanie wykonane ogrodzenie ochronne z siatki metalowej z metalowymi słupami o zmienną wielkości oczek, zmniejszającą się ku dołowi, aby zapobiec wtargnięciu zwierzyny na jezdnię.

9.	Stałe obiekty dziedzictwa kulturowego

W poniższych tabelach przedstawiono listę obiektów zabytkowych budownictwa i architektury (tabela nr 4 i tabela nr 5) oraz miejsca występowania zabytkowego krajobrazu kulturowego (tabela 6 i tabela 7) wraz z oceną ich zagrożenia i wskazaniami do ich ochrony.

Planowane przedsięwzięcie koliduje także ze stanowiskami archeologicznymi (tabela nr 8). Sposobem minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na środowisko kulturowe będzie realizacja programu prac ratowniczo - zabezpieczających, obejmującego badania powierzchniowo – sondażowe, ratownicze badania wykopaliskowe oraz nadzór archeologiczny

Tabela 4 Zabytki architektury i budownictwa na odcinku I Rzeszów – Przeworsk

| Lp | Kilometraż [km] | Miejscowość (adres) | Gmina | Nazwa obiektu/ zespołu | Odległość od osi drogi [m] | Położenie w stosunku do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Ocena zagrożenia | Badania; Wskazania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 588+800 | Krzemienica 376 | Czarna | dom mieszkalny | 125 | na północ | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 2 | 588+950 | Krzemienica 371 | Czarna | dom mieszkalny | 110 | na północ | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 3 | 589+000 | Krzemienica 369 | Czarna | dom mieszkalny | 100 | na północ | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 4 | 589+020 | Krzemienica 368 | Czarna | Zagroda - stodoła | 100 | na północ | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 5 | 589+040 | Krzemienica 368 | Czarna | Zagroda - dom mieszkalny | 75 | na północ | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., Studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 6 | 589+090 | Krzemienica 360 | Czarna | dom mieszkalny | 25 | w liniach rozgraniczających, na północ | A | XIX/XX W | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ew. przeniesienie w inne miejsce |
| 7 | 589+100 | Krzemienica 365 | Czarna | dom mieszkalny | 80 | na północ | B | ok. 1920 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 8 | 589+260 | Krzemienica 358 | Czarna | dom mieszkalny | 60 | na południe | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 9 | 589+290 | Krzemienica 357a | Czarna | dom mieszkalny | 30 | w liniach rozgraniczających, na południe | A | 4 ćw. XIX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe |
| 10 | 589+290 | Krzemienica | Czarna | kapliczka na wyspie | 115 | na południe | B | ok. poł. XIX w | zagrożony podczas budowy | Studium architekt.-krajobrazowe; ochrona stosunków wodnych |
| 11 | 589+290 | Krzemienica | Czarna | staw | 65 | na południe | B | ok. poł. XIX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| Lp | Kilometraż [km] | Miejscowość (adres) | Gmina | Nazwa obiektu/ zespołu | Odległość od osi drogi [m] | Położenie w stosunku do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Ocena zagrożenia | Badania; Wskazania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 589+300 | Krzemienica 391 | Czarna | dom mieszkalny | 65 | na południe | B | pocz. XX W | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 13 | 589+300 | Krzemienica 202 | Czarna | dom mieszkalny | 115 | na południe | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 14 | 589+320 | Krzemienica 207 | Czarna | młyn wodny | 45 | na północ | B | 4 ćw. XIX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 15 | 589+330 | Krzemienica 353 | Czarna | zagroda-dom mieszkalny | 0 | w liniach rozgraniczających, na północ | A | 1 ćw. XX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ewent. przeniesienie w inne miejsce |
| 16 | 589+330 | Krzemienica 353 | Czarna | zagroda-stajnia | 0 | w liniach rozgraniczających, na północ | A | 1 ćw. XX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ewent. przeniesienie w inne miejsce |
| 17 | 589+330 | Krzemienica 353 | Czarna | zagroda-stajnia i stodoła | 0 | w liniach rozgraniczających, na północ | A | 4 ćw. XIX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ewent. przeniesienie w inne miejsce |
| 18 | 589+330 | Krzemienica 204 | Czarna | zagroda-stodoła | 60 | w liniach rozgraniczających, na południe | B | 1 ćw. XX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ew. przeniesienie w inne miejsce |
| 19 | 589+350 | Krzemienica 204 | Czarna | zagroda-stajnia | 60 | w liniach rozgraniczających, na południe | B | 4 ćw. XIX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ew. przeniesienie w inne miejsce |
| 20 | 589+370 | Krzemienica 204 | Czarna | zagroda-chlew | 60 | w liniach rozgraniczających, na południe | B | 4 ćw. XIX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ew. przeniesienie w inne miejsce |
| 21 | 589+390 | Krzemienica 204 | Czarna | zagroda-stodoła | 60 | w liniach rozgraniczających, na południe | B | 1 ćw. XX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; ew. przeniesienie w inne miejsce |
| 22 | 590+180 | Łańcut-Kąty 47 | miasto Łańcut | dom mieszkalny | 80 | na południe | B | 1 ćw. XX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw.; ew. przeniesienie w inne miejsce |
| 23 | 591+420 | Wola Mała 51 | Czarna | dom mieszkalny | 65 | na północ | B | ok. 1930 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe |
| Lp | Kilometraż [km] | Miejscowość (adres) | Gmina | Nazwa obiektu/ zespołu | Odległość od osi drogi [m] | Położenie w stosunku do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Ocena zagrożenia | Badania; Wskazania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 591+900 | Wola Mała 64 | Czarna | dom mieszkalny | 50 | na południe | B | poł. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe |
| 25 | 593+320 | Wola Dalsza | Białobrzegi | aleja grabowa | 0 | w liniach rozgraniczających, na południe i północ | A | 4 ćw. XIX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie starodrzewia w możliwie największym zakresie |
| 26 | 594+650 | Dębina 56 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 150 | na południe | B | ok. 1903 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., zachowanie in situ |
| 27 | 594+880 | Dębina 173 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 80 | na północ | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., zachowanie in situ |
| 28 | 595+840 | Dębina 45 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 100 | na południe | B | ok. 1901 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., zachowanie in situ |
| 29 | 598+150 | Wola Dalsza 6 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 30 | w liniach rozgraniczających, na północ | A | 4 ćw. XIX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw.; ew. przeniesienie w inne miejsce |
| 30 | 599+500 | Wola Dalsza 342 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 40 | w liniach rozgraniczających, na północ | B | ok. 1947 | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe |
| 31 | 599+530 | Wola Dalsza 339 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 30 | w liniach rozgraniczających, na północ | A | 2 ćw. XX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe |
| 32 | 599+620 | Wola Dalsza 337 | Białobrzegi | młyn wodno-parowy | 65 | na południe | B | ok. 1920 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 33 | 599+620 - 599+720 | Wola Dalsza 337 | Białobrzegi | pozostałości układu wodnego młyna (stawisko, kanał, jaz) | 0-80 | obiekt na trasie | A,B | ok. 1920 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 34 | 601+000 | Wola Dalsza 504 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 35 | w liniach rozgraniczających, na południe | B | 4 ćw. XIX w | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., przeniesienie na teren MOP |
| 35 | 602+590 | Wola Dalsza 455 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 100 |  | B | ok. 1939 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt-konserw., zachowanie in situ |
| 36 | 602+920 | Wola Dalsza 450 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 0 | na trasie | A | 2 ćw. XX w | likwidacja | inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska |
| Lp | Kilometraż [km] | Miejscowość (adres) | Gmina | Nazwa obiektu/ zespołu | Odległość od osi drogi [m] | Położenie w stosunku do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Ocena zagrożenia | Badania; Wskazania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 603+570 | Wola Dalsza 108 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 90 | na południe | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt-konserw., zachowanie in situ |
| 38 | 604+650 | Budy Łańcuckie 209 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 45 | na północ | B | ok. 1938 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt-konserw., zachowanie in situ |
| 39 | 602+020 | Budy Łańcuckie 481 | Białobrzegi | zagroda-dom mieszkalny | 130 | na południe | B | ok. 1905 | zagrożony podczas budowy autostrady i MOP | inwentaryzacja architekt-konserw., zachowanie in situ |
| 40 | 606+020 | Budy Łańcuckie 481 | Białobrzegi | zagroda-stajnia | 125 | na południe | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy autostrady i MOP | inwentaryzacja architekt-konserw., zachowanie in situ |
| 41 | 606+020 | Budy Łańcuckie 481 | Białobrzegi | zagroda-stodoła | 125 | na południe | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy autostrad | inwentaryzacja architekt-konserw., zachowanie in situ |
| 42 | 606+020 | Budy Łańcuckie 481 | Białobrzegi | zagroda-piwniczka | 135 | na południe | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy autostrady i MOP | inwentaryzacja architekt-konserw., zachowanie in situ |
| 43 | 607+440 | Budy Łańcuckie 472 | Białobrzegi | dom mieszkalny | 20 | w liniach rozgraniczających, na północ | A | ok. 1935 | likwidacja | inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska |
| 44 | 609+600 | Gniewczyna Łańcucka 462 | Tryńcza | dom mieszkalny | 55 | na północ | B | ok. 1930 | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 45 | 609+610 | Gniewczyna Łańcucka 460 | Tryńcza | dom mieszkalny | 80 | na północ | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 46 | 609+680 | Gniewczyna Łańcucka 452 | Tryńcza | dom mieszkalny | 125 | na północ | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 47 | 609+680 | Gniewczyna Łańcucka 450 | Tryńcza | dom mieszkalny | 150 | na północ | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 48 | 609+730 | Gniewczyna Łańcucka 461 | Tryńcza | dom mieszkalny | 45 | w liniach rozgraniczających, na północ | B | ok. 1930 | likwidacja | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; |
| Lp | Kilometraż [km] | Miejscowość (adres) | Gmina | Nazwa obiektu/ zespołu | Odległość od osi drogi [m] | Położenie w stosunku do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Ocena zagrożenia | Badania; Wskazania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 49 | 609+730 | Gniewczyna Łańcucka 455 | Tryńcza | dom mieszkalny | 135 | na północ | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 50 | 609+730 | Gniewczyna Łańcucka 453 | Tryńcza | dom mieszkalny | 160 | na północ | C | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 51 | 610+600 | Grzęska 392 | Przeworsk | dom mieszkalny | 145 | na południe | B | 1 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 52 | 610+610 | Gorliczyna 561 | Przeworsk | dom mieszkalny | 125 | na południe | B | 2 ćw. XX w | zagrożony podczas budowy | inwentaryzacja architekt.- konserw., studium architekt.-krajobrazowe; zachowanie in situ |
| 1U | 609+140 - 609+320 | Świętoniowa | Przeworsk | Domy i zagrody drewniane w zespole zabudowy wsi | 410 - 800 | na południowy-zachód | D | 1-2 ćw. XX w. | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych |
| 2U | 609+300 - 609+450 | Gniewczyna Łańcucka - Zakręcie | Tryńcza | Zagroda i domy drewniane w zespole zabudowy przysiółka Zakręcie | 240 - 350 | na południowy-zachód | C, D | 1-2 ćw. XX w. | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych |
| 3U | 609+530 | Gniewczyna Łańcucka - Zakręcie | Tryńcza | Zagroda nr 464 – dom drewniany, stodoła drew. ze stajnią mur. | 90 | na południowy-zachód | B | 1939 r. | W najbliższym sąsiedztwie autostr., zagrożona w czasie prac budowlanych | Zachowanie in situ, izolowanie, zabezpieczenie w czasie prac bud., Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa |
| 4U | 609+580 | Gniewczyna Łańcucka - Zakręcie | Tryńcza | Zagroda nr 463 – dom drewniany, stodoła drew. ze stajnią mur | 20 | na południowy-zachód | A | 2 ćw. XX w. | Likwidowana przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu Karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa |
| 5U | 609+600 | Gniewczyna Łańcucka – Zakręcie | Tryńcza | Stodoła drewniana nr 462 | 25 | na północny-wschód | A | 2 ćw. XX w. | Likwidowana przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu Karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa |
| 6U | 609+630 | Gniewczyna Łańcucka - Zakręcie | Tryńcza | Dom drewniany nr 456, oszalowany z oryginalną stolarką | 140 | na północny-wschód | B | 2 ćw. XX w. | Likwidowany przez budowę wiaduktu i przełożeniem trasy drogi Świętoniowa - Gniewczyna Łańcucka | Możliwość rozbiórki po wykonaniu Karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa |
| Lp | Kilometraż [km] | Miejscowość (adres) | Gmina | Nazwa obiektu/ zespołu | Odległość od osi drogi [m] | Położenie w stosunku do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Ocena zagrożenia | Badania; Wskazania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7U | 609+640 -609+770 | Gniewczyna Łańcucka - Zakręcie | Tryńcza | Domy i zagrody drewniane w zespole przysiółka Zakręcie | 150 - 800 | na północny-wschód | C, D | 1-2 ćw. XX w. | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych |
| 8U | 610+300 - 610+560 | Grzęska - Zagrody | Przeworsk | Domy drewniane w zespole zabudowy przysiółka Zagrody | 240 - 510 | na południowy-zachód | C, D | 2 ćw. XX w. | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych |
| 9U | 610+490 - 610+570 | Gorliczyna - Zagrody | Przeworsk | Domy drewniane nr 556, 557 w zespole zabudowy przysiółka Zagrody | 175 - 205 | na południowy-zachód | C | 2 ćw. XX w. | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych |
| 10U | 610+850 - 611+120 | Gorliczyna, Grzęska | Przeworsk | Domy i zagrody drewniane w zespole przysiółka Zagrody | 330 - 800 | na południowy-zachód | D | 1-2 ćw. XX w. | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych |

Oznaczenie „U” przy ostatnich 10 pozycjach – oznacza Uzupełnienie informacji dot. zabytków architektury i budownictwa w km 608+344-612+300 wykonane w ramach „Oceny oddziaływania na dobra kultury…” A. Sapeta. 2007r.

Obiekty 6,14,18,19,20,21 – rozebrana zabudowa drewniana w miejscowości Czarna Łańcucka i Krzemienica, obiekt 25 – wycięta aleja przydrożna w miejscowości Wola Dalsza, zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, delegatura w Rzeszowie nr UOZ-Rz-I-4151/121/2007 z dnia 09.10.2007r.

Tabela nr 5 Zabytki architektury i budownictwa na odcinku II Przeworsk - Korczowa

| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 612+300 - 613+200 | Gorliczyna | Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 200 - 800 | na północ | C, D | 1-2 ćw. XX w. | Domy drew. i mur. kapliczka w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 2 | 612+640 | Gorliczyna | Przeworsk | Zagroda nr 94 | 75 | na północ | B | 2 ćw. XX | Dom drewn. z zach. zrębem, ozdobnym szczytem i drzwiami, stajnia mur., stodoła mur.-drewn. | W najbliższym sąsiedztwie autostr., zagrożone w czasie prac budowl. | Zachowanie in situ, izolowanie, zabezpieczenie w czasie prac bud. Ewentualna rozbiórka po wykonaniu kart ewidencyjnych | Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa |
| 3 | 612+670 | Gorliczyna | Przeworsk | Dom drewniany nr 92 | 10 | na trasie | A | ok. 1930 r. | Dom drewniany w złym stanie technicznym | Likwidowany przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| 4 | 612+750 | Gorliczyna | Przeworsk | Dom drewn.-mur. nr 91(?) | 0 | na trasie | A | 2 ćw. XX w. | Dom drewniano-murowany z zachow. częścią zrębu | Likwidowany przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu karty ewidencyjnej. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 5 | 612+720 | Gorliczyna | Przeworsk | Dom drewniany nr 90 | 55 | na północ | A | 3 ćw. XX w. | Dom drewniany z ozdobnym szczytem | Zagrożony rozbiórką przy budowie estakady | Możliwość rozbiórki po wykonaniu karty ewidencyjnej. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 6 | 612+770 | Gorliczyna | Przeworsk | Dom drewniany nr 89 | 60 | na północ | A | 2 ćw. XX w. | Dom drewn. z zachow. ozdobnym gankiem, szczytem i stolarką | Zagrożony rozbiórką przy budowie estakady | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| 7 | 612+750 | Gorliczyna | Przeworsk | Kapliczka | 100 | na południe | B | 2 ćw. XX | Kapliczka murowana ostatnio odnowiona | W najbliższym sąsiedztwie autostr., zagrożone w czasie prac budowl. | Zachowanie in situ, izolowanie, zabezpieczenie w czasie prac bud. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 8 | 612+780 - 613+100 | Gorliczyna | Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 170 - 800 | na południe | C, D | 1-2 ćw. XX w. | Domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 9 | 612+960 | Gorliczyna | Przeworsk | Dom drewniany nr 86 | 10 | na trasie | A | ok. 1950 | Dobrze zachowany dom drewn. z tradycyjnym układem stolarki | Likwidowany przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 10 | 613+030 | Gorliczyna | Przeworsk | Dom drewniany nr 83 | 5 | na trasie | A | 2 ćw. XX w. | Dom drewniany z ozdobnym detalem w szczycie | Likwidowany przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu karty ewidencyjnej. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 11 | 612+700 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Dom drewniany, ul. Jedności nr 23 | 190 | na północ | C | 2 ćw. XX w. | Dom drewniany z ozdobnym gankiem or z detalem w szczycie | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 12 | 612+900 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Kapliczka ul. Jedności | 390 | na północ | D | XIX w. | Obok domu przy ul Jedności 19. Wewnątrz figura Matki Boskiej | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 13 | 613+150 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Zagroda,ul. Gorliczyńska nr 135 | 0 | na trasie | A | ok. 1920 r. | Dom, stajnia i stodoła drewniano-mur. w b. dobrym stanie techn. | Likwidowana przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| 14 | 613+160 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Dom ze stodołą, ul. Gorliczyńska nr 133 | 5 | na trasie | A | 2 ćw. XX w. | Dom ze stodołą drewniano-mur. w b. dobrym stanie techn. | Likwidowany przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| 15 | 613+180 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Zagroda, ul. Gorliczyńska nr 132 | 0 | na trasie | A | 2 ćw. XX w. | Dom drewniano-mur. z ozdobnym szczytem i drzwiami, stajnia i stodoła | Likwidowana przez autostradę | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| 16 | 613+180 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Kapliczka, ul. Gorliczyńska | 0 | na trasie | A | 2 ćw. XX w. | Kapliczka murowana o ciekawej architekturze. | Zagrożona likwidacją podczas budowy estakady. | Przenieść poza obręb estakady. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| 17 | 613+100 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Zagroda, ul. Gorliczyńska nr 139 | 40 | na północ | A | przed 1920 r. | Dom drewn. z zachowanym zrębem, ozdobnym szczytem i stolarką, stodoła drewn. zrębowa, stajnia mur. | Zagrożona rozbiórką przy budowie estakady | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska wszystkich budynków |
| 18 | 613+150 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Dom drewniany, ul. Gorliczyńska nr 137 | 40 | na północ | A | ok. 1925 r. | Dom drewn. z zachowanym ozdobnym szczytem i stolarką | Zagrożony rozbiórką przy budowie estakady | Możliwość rozbiórki po wykonaniu inwentaryzacji. | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 19 | 613+020 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Dom drewniany, ul. Gorliczyńska nr 169 | 490 | na północ | D | 2 ćw. XX w. | Dom drewniany w zespole zabudowy ul. Gorliczyńskiej | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 20 | 613+180 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Zagroda, ul. Gorliczyńska nr 123 | 230 | na południe | C | ok. 1920 r. | Dom drewniany, stajnia ze stodołą murowana | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 21 | 613+410 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Dom drewniany, ul. Gorliczyńska nr 128 | 55 | na południe | A | ok. 1950 r. | Tradycyjny dom drewniany | Zagrożony rozbiórką przy budowie autostrady | Możliwość rozbiórki po wykonaniu karty ewidencyjnej. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 22 | 613+360 - 613+560 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 700 - 830 | na północ | D | 2 ćw. XX w. | Zespół zabudowy ul. Gorliczyńskiej | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 23 | 613+600 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 250 - 390 | na północ | C | 2 ćw. XX w. | Domy nr 5 i 24 w zespole zabudowy ul. Długiej | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 24 | 614+800 - 614+860 | Przeworsk | Miasto Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 715 | na północ | D | 2 ćw. XX w. | Zespół zabudowy ul. Gorliczyńskiej (przysiółek Chałupki) | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 25 | 614+860 - 615+600 | Chałupki | Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 725 - 800 | na północ | D | 1-2 ćw. XX w. | Domy drewniane i kapliczki mur. w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 26 | 615+350 | Chałupki | Przeworsk | Dom nr 15 | 350 | na północ | D | ok. 1909 r. | Dawna karczma, ob. dom mieszkalny drewniano - murowany | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 27 | 615+800 | Chałupki | Przeworsk | Dom nr 86 | 335 | na północ | D | pocz. XX w. | Dom drewniany z ozdobnymi szczytami i oryginalną stolarką | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 28 | 615+300 | Chałupki | Przeworsk | Dom nr 88 | 60 | na północ | A | ok. 1930 r. | Dom drewniany z ozdobnymi szczytami | Zagrożony rozbiórką przy budowie autostrady | Możliwość rozbiórki po wykonaniu karty ewidencyjnej. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 29 | 615+420 | Chałupki | Przeworsk | Dom nr 94 | 105 | na południe | B | ok. 1930 r. | Dom drewniany | W najbliższym sąsiedztwie autostr., zagrożony w czasie prac budowl. | Zachowanie in situ, izolowanie, zabezpieczenie w czasie prac bud. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 30 | 615+440 | Chałupki | Przeworsk | Dom nr 92 | 60 | na południe | A | ok. 1920 r. | Dom drewniany | Zagrożony rozbiórką przy budowie autostrady | Możliwość rozbiórki po wykonaniu karty ewidencyjnej. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 31 | 615+470 | Chałupki | Przeworsk | Dom nr 93 | 60 | na południe | A | 1925 r. | Dom drewniany z zachowanym zrębem, dekoracją szczytów oraz ozdobną stolarką | Zagrożony rozbiórką przy budowie autostrady | W razie konieczności rozbiórki przeniesienie do skansenu lub inne miejsce wskazane przez WKZ | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorska |
| 32 | 615+300 - 615+390 | Chałupki | Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 150 - 260 | na południe | C | 1-2 ćw. XX w. | Domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 33 | 618+700 - 618+300 | Ujezna | Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 700 - 800 | na północny-wschód | D | 1918-1939 r. | Zagrody i domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 34 | 618+300 | Ujezna | Przeworsk | Kaplica | 800 | na północny-wschód | D | k. XIX w. | Drewniana kaplica wśród zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 35 | 621+550 | Mirocin | Przeworsk | Krzyż przydrożny | 240 | na zachód | C | 4 ćw. XIX w. | Żeliwny ozdobny krzyż z figurą Chrystusa na skarpie przy drodze nr 4 | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 36 | 621+700 | Mirocin | Przeworsk | Zabudowa tradycyjna | 650 | na zachód | D | 1920-1939 r. | Szkoła murowana i domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 37 | 622+870 - 623+000 | Wierzbna | Pawłosiów | Zabudowa tradycyjna | 200 - 400 | na wschód | C, D | ok. 1930 r. | Zagrody i dom mieszkalny przy drodze Wierzbna - Ożańsk | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 38 | 633+000 - 623+320 | Ożańsk | Pawłosiów | Zespół dworsko-parkowy | 180 - 410 | na zachód | C, D | 2 poł XIX w., 1936 r. | Dwór, park dworski, mur. Ogrodzenie z bramą, rządcówka, czworaki, 2 obory | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady. Park może być zagrożony w przypadku zmiany stosunków wodnych. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych. Ochrona stosunków wodnych. | Badanie wpływu autostrady na zachowanie stosunków wodnych w rejonie zespołu parkowego. Dokumentacja projektowa musi objąć zagadnienie ochrony stosunków wodnych. |
| 39 | 623+420 | Ożańsk | Pawłosiów | Szkoła, dom ludowy | 540 | na zachód | D | 1905-1950 r. | Szkoła drewniana i drewniany dom ludowy | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 40 | 624+820 -624+930 | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | Domy nr 92 i 91 | 190 - 300 | na zachód | C, D | 2 ćw. XX w. | Domy drewniane | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 41 | 626+100 - 626+870 | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | Zabudowa tradycyjna | 610 - 800 | na zachód | D | 1890-1950 r. | Domy i zagrody drewn., kapliczka Matki Boskiej Szkaplerznej murow. | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 42 | 626+445 | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | Krzyż przydrożny | 70 (na trasie zjazdu z wiaduktu) | na zachód | A | 1 ćw. XX w. | "Czarny Krzyż" na skarpie nad drogą z Jarosławia do Cieszacina | Zagrożony likwidacją podczas budowy autostrady i wiaduktu | Zabezpieczyć in situ lub przenieść, izolowanie w czasie prac budowl. | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 43 | 625+800 - 626+460 | Szczytna | Pawłosiów | Zabudowa tradycyjna | 330 - 800 | na wschód | D | 1-2 ćw. XX w. | Domy i zagrody drewn., szkoła mur., kapliczka murow. w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 44 | 629+550 - 630+220 | Pawłosiów | Pawłosiów | Zabudowa tradycyjna | 350 - 640 | na północny-wschód | D | 1-2 ćw. XX w. | Domy i zagrody drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 45 | 631+405 - 632+920 | Jankowice | Pawłosiów | Zabudowa tradycyjna | 210 - 520 | na południowy zachód | C, D | 1918-1950 r. | Domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 46 | 633+200 - 633+420 | Jankowice | Pawłosiów | Zespół parku i dawnego folwarku | 380 - 800 | na zachód | D | 1 poł. XIX w., 1888, 1918-1919 r. | Park i staw z wyspą z 1 poł. XIX w. założone na miejscu XVIII-wiecznych ogrodów, budynki d. folwarku z 1888 r. i po 1918 r. | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 47 | 634+170 - 635+220 | Chłopice | Pawłosiów | Zabudowa tradycyjna | 290 - 740 | na północny-wschód | D | 4 ćw. XIX w. - 1950 r. | Domy i zagrody drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 48 | 634+400 | Chłopice | Chłopice | Dawny posterunek policji, ob. dom mieszkalny | 60 | na południowy zachód | A | 4 ćw. XIX w. | Dawny posterunek policji austro-węgier. potem polskiej, murowany, przebudowany po 1945r. | Zagrożony rozbiórką przy budowie autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych | Inwentaryzacja architekt.-konserwatorsk |
| 49 | 634+830 - 635+085 | Chłopice | Chłopice | Zespół dworsko-parkowy | 90 - 330 | na północny-wschód | B, C, D | 2 poł. XVIII w., 1939 r. | Budynek dworu, ob. szkoła podstaw., mur. (po 1930 r.), stajnia i spichlerz mur. (1904 r.), ogrodzenie mur. (k. XVIII w.), park (2 poł. XVIII w.). Autostrada przetnie strefę ochrony konserwatorskiej obejmującej teren doliny pomiędzy parkiem w Boratynie a parkiem w Chłopicach. | Budynki bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady. Wymagają ochrony w razie wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. Park w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, zagrożony podczas prac budowlanych. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych. Ochrona stosunków wodnych. | Badanie wpływu autostrady na zachowanie stosunków wodnych w rejonie zespołu parkowego. Dokumentacja projektowa musi objąć zagadnienie ochrony stosunków wodnych. |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 50 | 634+660 - 635+450 | Chłopice | Chłopice | Zespół dawnego młyna wodnego | 215 - 530 | na północny-wschód | C, D | pocz. XIX w., po 1920 r. | Dawny młyn wodny, ob. elektryczny, mur., zbud. na miejscu wcześniejszego - drewn., staw młyński, młynówka. | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady. Wymaga ochrony w razie wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 51 | 634+800 | Boratyn | Chłopice | Kapliczka | 540 | na południowy zachód | D | pocz. XX w. | Kapliczka murowana przy rozwidleniu dróg na południe od parku w Boratyniu | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 52 | 634+760 - 634+920 | Boratyn | Chłopice | Zespół pałacowo-parkowy | 350 - 500 | na południowy zachód | A, B, C, D | 2 poł. - k. XVIII w. | Pałac mur. k. XVIII w., kaplica pałacowa mur. Klasycystyczna, k. XVIII w., park krajobrazowy, 2 poł. XVIII w. Autostrada przetnie strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą teren doliny pomiędzy parkiem w Boratynie a parkiem w Chłopicach - również objętą ochroną w ramach wpisu do rejestru zabytków. | Autostrada przecina strefę ochrony konserwatorskiej. Zespół pałacowo-parkowy bezpośrednio nie jest zagrożony budową autostrady. Wymaga ochrony w razie wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. | Projekt powinien zakładać maksymalne obniżenie trasy w stosunku do otaczającego terenu. Na odcinku od 633+800 – 634+400 i 635+450 - 636+000 należy trasę wprowadzić w wykop, tak by drogę Jarosław - Rokietnica można było pozostawić na istniejącym poziomie i przeprowadzić wiaduktem ponad trasą autostrady.Trasę autostrady zamaskować krzewami o pokroju umożliwiającym wglądy widokowe na zespoły dworsko-parkowe w Boratynie i Chłopicach. Zachowanie in situ, izolowanie i ochrona w czasie prac budowlanych zespołu pałacowo-parkowego. | Studium i projekt architektoniczno-krajobrazowy. Badanie wpływu autostrady na zachowanie stosunków wodnych w rejonie zespołu parkowego. Dokumentacja projektowa musi uwzględnić maksymalne wkomponowanie trasy w otaczający krajobraz. |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 53 | 637+730 639+150 | Dobkowice | Chłopice | Zabudowa tradycyjna | 770, 160 | na południowy zachód | D, C | 2 ćw. XX w. | Dom i zagroda o wartościach zabytkowych | Bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 54 | 639+880 - 640+450 | Zamiechów | Chłopice | Zabudowa tradycyjna | 160 - 510 | na północny-wschód | C, D | 4 ćw. XIX w. - 1939 r. | Chałupy, zagrody i domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 55 | 640+420 - 640+470 | Zamiechów | Chłopice | Cmentarz parafialny grecko-katolicki | 235 | na południowy zachód | C, D | pocz. XIX w. | Nagrobki z 1 ćw. XX w. i późniejsze, zadrzewienie | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady. Wymaga ochrony w razie wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 56 | 640+360 - 640+660 | Zamiechów | Chłopice | Zespół dworsko-parkowy | 150 - 485 | na północny-wschód | C, D | 1890-1911 r. | Rządcówka, stajnia z wozownią, spichlerz mur. 1890 r., obora mur. 1911 r., park 2 poł. XIX w. | Budynki bezpośrednio nie zagrożone budową autostrady. Wymagają ochrony w razie wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. Park w bezpośrednim sąsiedztwie trasy, zagrożony podczas prac budowlanych. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych. Ochrona stosunków wodnych. | Badanie wpływu autostrady na zachowanie stosunków wodnych w rejonie zespołu parkowego. Dokumentacja projektowa musi objąć zagadnienie ochrony stosunków wodnych. |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 57 | 644+600 - 645+000 | Zamojsce | Radymno | Zabudowa tradycyjna | 700 - 800 | na północ | D | 1900-1939 r. | Chałupy, zagrody i domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona bud. autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 58 | 645+400 - 645+670 | Skołoszów | Radymno | Zabudowa tradycyjna | 600 - 800 | na północ | D | 1900-1939 r. | Chałupy, zagrody i domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona bud. autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 59 | 645+670 | Skołoszów | Radymno | Krzyż przydrożny | 480 | na północ | D | 1 ćw. XX w. | Metalowy, dawniej przy drodze polnej, po komasacji na polu. Miejsce mogiły zbiorowej z okr. Międzywojennego i II wojny św. | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 60 | 649+300 | Święte | Radymno | Kapliczka przydrożna, tzw. Znak Tatarski | 190 | na północ | C | 4 ćw. XIX w. | Kapliczka murowana | Zagrożona w czasie budowy wiaduktu nad autostradą i przebudowy drogi Radymno - Przemyśl | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 61 | 649+290 - 649+590 | Święte | Radymno | Zabudowa tradycyjna | 230 - 800 | na północ | C, D | 4 ćw. XIX w. - 1939 r. | Dawny dwór, ob. dom mieszk., chałupy, zagrody i domy drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 62 | 649+730 - 649+900 | Sośnica | Radymno | Zabudowa tradycyjna | 300 - 800 | na południe | D | 1-2 ćw. XX w. | Chałupy, zagrody i domy drewn. i mur. w zespole zabudowy przysiółka Błonie | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 63 | 654+930, 655+150 | Nienowice | Radymno | Krzyże przydrożne | 710, 420 | na północny-zachód | D | 1 ćw. XX w. | Krzyże żeliwne przy drodze do Kalnikowa | Bezpośrednio nie zagrożone bud. autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 64 | 655+270 | Nienowice | Radymno | Kaplica grecko-katolicka | 250 | na północny-zachód | C | 1873 r. | Drewniana przy drodze do Kalnikowa | Zagrożona w czasie budowy wiaduktu nad autostradą i przebudowy drogi Nienowice - Kalników | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 65 | 658+100 - 658+200 | Hruszowice | Stubno | Zabudowa tradycyjna | 380 - 670 | na południe | D | 1-2 ćw. XX w. | Domy i zagrody drewniane w zespole zabudowy przysiółka Gaje | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 66 | 658+550 - 659+270 | Hruszowice, Chotyniec | Stubno, Radymno | Grodzisko wczesnośredniowieczne "Horodysko" | 270 - 800 | na północ | C, D | nieustalone | Na granicy Hruszowic i Chotyńca. Zachowane wały ziemne porośnięte drzewami. | Z uwagi na rozległość i biegnącą po jego obrzeżu drogę Nienowice - Chotyniec narażone w razie wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 67 | 659+250 -659+415 | Hruszowice | Stubno | Pozostałości zespołu dworsko-parkowego | 130 - 270 | na południe | B,C | pocz. XIX w. - pocz. XX w. | Kaplica dworska, ob. kościół rzym.-kat., mur., pocz. XX w., park dworski, pocz. XIX w. | Kościół w najbliższym sąsiedztwie autostrady, zagrożony w czasie prac budowlanych. Park bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych | Karta ewidencyjna zabytków arch. i budown. |
| 68 | 659+345 - 659+600 | Hruszowice | Stubno | Zabudowa tradycyjna | 260 - 410 | na południe | C, D | 1900-1939 r. | Chałupy, domy i zagrody drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 69 | 659+970 | Chotyniec | Radymno | Relikty zabudowy tradycyjnej | 650 | na północ | D | 1 ćw. XX w. | Dom drewniany w centrum zespołu zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa obiektu zespołu | Odległość od osi [m] | Położenie do trasy autostrady | Strefa | Datowanie | Uwagi | Ocena zagrożenia | Wskazania | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 70 | 661+660 | Chotyniec | Radymno | Krzyż przydrożny | 90 | na południe | B | 1 ćw. XX w. | Krzyż żeliwny, ob. na łące | W najbliższym sąsiedztwie autostr., zagrożony w czasie prac budowl. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych. Możliwość wykorzystania jako akcent kulturowy w zespole MOP II Hruszowice | Brak wskazań |
| 71 | 665+180 | Młyny | Radymno | Krzyż przydrożny, pamiątkowy | 540 | na północ | D | po 1933 r. | Stylizowany krzyż mur.-drewn. na miejscu śmierci (w wypadku motocyklowym) artysty malarza Mieczysława Wysockiego, pracownika Politechniki Lwowskiej. | Bezpośrednio nie zagrożony budową autostrady. Zagrożony przy modernizacji drogi nr 4 Zgorzelec-Korczowa. Wymaga ochrony w razie wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. | Zachowanie in situ, izolowanie i zabezpieczenie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |
| 72 | 665+770 - 666+340 | Korczowa | Radymno | Zabudowa tradycyjna | 170 - 390 | na południe | C, D | 1916-1950 r. | Chałupy, domy i zagrody drewniane w zespole zabudowy wsi | Bezpośrednio nie zagrożona budową autostrady | Zachowanie in situ, izolowanie w czasie prac budowlanych | Brak wskazań |

Tabela nr 6 Zabytkowy krajobraz kulturowy na odcinku Rzeszów – Przeworsk

| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa widoku | Chronologia | Odległość [m] | Ocena zagrożeń | Zakres badań i dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 581+000587+200 | Łukawiec | Trzebownisko | zabudowa wiejska | 1p. XX w. | 1000 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 2 | 582+000584+500 | Łąka | Trzebownisko | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 800 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 3 | 586+000587+500 | Palikówka | Krasne | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 800 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 4 | 590+000593+000 | Dąbrówki | Czarna | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 1000 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 5 | 594+500597+000 | Wola Dalsza | Białobrzegi | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 600 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 6 | 599+000602+000 | Białobrzegi | Białobrzegi | zabudowa wiejska | k. XIX - 1p. XX w. | 1000 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 7 | 602+500604+000 | Korniaktów Prawy | Białobrzegi | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 1000 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 8 | 603+000605+000 | Korniaktów Lewy | Białobrzegi | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 1000 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 9 | 605+000607+000 | Budy Łańcuckie | Białobrzegi | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 500 | Nie zagrożony bezpośrednio | Brak wskazań |
| 10 | 612+000614+000 | Gorliczyna | Przeworsk | zabudowa wiejska | XIX/XX w. | 0 | W strefie bezpośredniego oddziaływania | studium architekt.-krajobraz. |

Tabela nr 7  Zabytkowy krajobraz kulturowy na odcinku Przeworsk – Korczowa

| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa widoku | Oddziaływanie autostrady | Wytyczne | Forma ochrony i działań | Zakres badań i dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 617+000 - 618+600 | Rozbórz | Przeworsk | Widok na autostradę z drogi Rozbórz - Ujezna oraz z autostrady na aleję. | Autostrada przecina aleję wzdłuż drogi Rozbórz - Ujezna | Zachować widok z drogi wzdłuż alei oraz z autostrady w kierunku alei | Ochrona drzew alei podczas budowy autostrady i wiaduktu. | Studium architekt.-krajobrazowe oraz projekt architekt.-krajobrazowy |
| 2 | 620+700 - 622+100 | Mirocin | Przeworsk | Widok na autostradę oraz węzeł "Jarosław-Wierzbna" z drogi nr 4 oraz z autostrady na krajobraz osadniczy Pogórza Rzeszowskiego i zadrzewienie wzdłuż drogi nr 4 - historycznego traktu handlowego - "Drogi Królewskiej" | Autostrada przecina zadrzewienie wzdłuż drogi nr 4 | Zachować widoki, węzeł autostrady wkomponować w krajobraz Pogórza Rzeszowskiego | Ochrona drzew wzdłuż drogi nr 4 podczas budowy autostrady, wiaduktu i zjazdu z autostrady | Studium architekt.-krajobrazowe oraz projekt architekt.-krajobrazowy |
| 3 | 623+000 - 623+400 | Ożańsk | Pawłosiów | Widok z drogi Ożańsk - Wierzbna oraz z autostrady na zespół dworsko-parkowy w Ożańsku | Autostrada przebiegu przez przedpole widokowe zespołu dworsko-parkowego | Zachować widok z drogi i autostrady na zespół dworsko-parkowy | Na odcinku 623+000 - 623+400 nie stosować ekranów akustycznych lub zastosować ekrany przezroczyste | Studium architekt.-krajobrazowe oraz projekt architekt.-krajobrazowy |
| 4 | 634+250 - 636+000 | Chłopice | Chłopice | Widok z drogi Jarosław-Rokietnica oraz z autostrady na park podworski w Chłopicach i szpaler drzew wzdłuż drogi w Chłopicach | Autostrada przebiegać będzie przez atrakcyjne wnętrze krajobrazowe, objęte ochroną konserwatorską. Groźba zdominowania i częściowego przesłonięcia widoku. | Zachować widok z drogi oraz autostrady na park w Chłopicach | Ograniczyć stosowanie ekranów akustycznych. Trasę zamaskować zielenią średnią (krzewy). | Studium architekt.-krajobrazowe oraz projekt architekt.-krajobrazowy |
| 5 | 634+250 - 636+000 | Boratyn | Chłopice | Widok z drogi Jarosław - Rokietnica oraz z autostrady na zespół pałacowo-parkowy w Boratyniu | Autostrada przebiegać będzie przez atrakcyjne wnętrze krajobrazowe, objęte ochroną konserwatorską. Groźba zdominowania i częściowego przesłonięcia widoku. | Zachować widok z drogi oraz autostrady na zespół pałacowo-parkowy w Boratyniu | Ograniczyć stosowanie ekranów akustycznych. Trasę zamaskować zielenią średnią (krzewy). | Studium architekt.-krajobrazowe oraz projekt architekt.-krajobrazowy |
| 6 | 640+000 - 641+500 | Zamiechów | Chłopice | Widok z autostrady na park podworski w Zamiechowie | Autostrada przebiegać będzie obrzeżem wnętrza krajobrazowego | Zachować widok z autostrady na park podworski w Zamiechowie | Na odcinku 640+450 - 641+500 nie stosować ekranów akustycznych lub zastosować ekrany przezroczyste | Studium architekt.-krajobrazowe z wytycznymi do projektu autostrady |
| Lp. | Odcinek trasy [km] | Miejscowość | Gmina | Nazwa widoku | Oddziaływanie autostrady | Wytyczne | Forma ochrony i działań | Zakres badań i dokumentacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 659+000 - 659+700 | Hruszowice, Chotyniec | Stubno, Radymno | Widok z drogi Hruszowice - Chotyniec na grodzisko "Horodysko" w Chotyńcu oraz kościół i park w Hruszowicach. | Autostrada przecina wnętrze krajobrazowe pomiędzy Hruszowicami i Chotyńcem i stanie się jego dominantą. | Zachować istniejące relacje widokowe. | Należy obniżyć projektowaną niweletę autostrady, a drogę Hruszowice - Chotyniec poprowadzić wiaduktem ponad trasą autostrady. Wiadukt stanowić będzie nowy punkt widokowy. Należy maksymalnie ograniczyć stosowanie ekranów akustycznych. W miejscach, gdzie będą konieczne, należy zaprojektować je przy użyciu zieleni lub maskowania zielenią. | Studium architekt.-krajobrazowe oraz projekt architekt.-krajobrazowy |
| 8 | 657+500 - 661+700 | Hruszowice, Chotyniec | Stubno, Radymno | Widok z autostrady na grodzisko "Horodysko" w Chotyńcu, kościół i park w Hruszowicach oraz zespół cerkwi p.w. Narodzenia Matki Bożej w Chotyńcu i zadrzewienie cerkwi i cmentarza grecko-katolickiego | Autostrada przecina atrakcyjne wnętrze krajobrazowe pomiędzy Hruszowicami i Chotyńcem | Zachować widoki z autostrady na wymienione zespoły zabytkowe | Należy maksymalnie ograniczyć zakres stosowania ekranów akustycznych. Konieczne ekrany zaprojektować przy użyciu zieleni lub maskowane zielenią o wysokości umożliwiającą wglądy widokowe. W zespołach MOP-ów - II Hruszowice i II Chotyniec zaprojektować wieże widokowe z urządzeniami do obserwacji optycznej oraz informację dot. zespołów i obiektów zabytkowych w obrębie wnętrza krajobrazowego. | Studium architekt.-krajobrazowe oraz projekt architekt.-krajobrazowy |

.

Tabela nr 8  Wykaz stanowisk archeologicznych

| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 582+000 | C | Łąka | Trzebownisko | ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 9 | 22 |  | badania sondażowe |
| 2 | 582+650-583+900 | 11 - B; 12 - B; 13 - B, C; 14 - A, B; 15 - A; 16 - A; 21 - C | Łąka | Trzebownisko | 11 - obozowisko - paleolit (kult. świderska); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - późne średniowiecze; 12 - ślad osadnictwa - epoka kamienia; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - późne średniowiecze; 13 - osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - wcz. średniowiecze; 14 - ślad osadnictwa - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - wcz. średniowiecze; 15 - ślad osadnictwa - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - wcz. średniowiecze; 16 - osada - neolit (kult. ceramiki wstęgowej rytej); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - wcz. średniowiecze; 21 - ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu (kult. łużycka) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44 | tak | prawdopodobnie stanowią jedno stanowisko; badania wykopaliskowe |
| 3 | 583+400 | C | Łąka | Trzebownisko | punkt osadniczy - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 19 | 42 |  | prawdopodobnie stanowią jedno stanowisko, badania sondażowe |
| 4 | 583+500 | C | Łąka | Trzebownisko | ślad osadnictwa - kult. łużycka | 20 | 43 |  | prawdopodobnie stanowią jedno stanowisko, badania sondażowe |
| 5 | 583+800 | C | Łąka | Trzebownisko | ślad osadnictwa - neolit; punkt osadniczy - wcz. średniowiecze | 22 | 45 |  | prawdopodobnie stanowią jedno stanowisko, badania sondażowe |
| 6 | 584+900 | D | Łąka | Trzebownisko | punkt osadniczy - pradzieje | 5 | 18 |  | badania sondażowe |
| 7 | 583+900 | C | Łąka | Trzebownisko | punkt osadniczy - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 23 | 46 |  | prawdopodobnie stanowią jedno stanowisko, badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 584+020-584+370 | A, B | Łąka | Trzebownisko | ślad osadnictwa - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); osada - II okres epoki brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 26 | 52 | tak | badania wykopaliskowe |
| 9 | 586+020-586+320 | A, B | Palikówka | Krasne | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); osada - późny okres rzymski (kult. przeworska) | 5 | 51 | tak | badania wykopaliskowe |
| 10 | 590+900 | C | Wola Mała | Czarna | ślad osadnictwa - kult. łużycka; ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 6 | 32 |  | badania sondażowe |
| 11 | 591+580 | B | Wola Mała | Czarna | ślad osadnictwa? - pradzieje; osada? - okres nowożytny | 5 | 31 | tak | nadzory |
| 12 | 591+500 | D | Wola Mała | Czarna | punkt osadniczy - kult. łużycka | 4 | 4 |  | badania sondażowe |
| 13 | 591+900 | B | Wola Mała | Czarna | osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska) | 1 | 1 | tak | badania wykopaliskowe |
| 14 | 591+925 | B | Wola Mała | Czarna | osada? - pradzieje; osada? - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada? - okres nowożytny | 7 | 33 | tak | nadzory |
| 15 | 595+950 | A | Wola Dalsza | Białobrzegi | ślad osadnictwa? - epoka kamienia; osada? - późne średniowiecze/okres nowożytny | 6 | 64 | tak | nadzory |
| 16 | 597+780-597+710 | A, B | Białobrzegi | Białobrzegi | osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 18 | 40 | tak | badania wykopaliskowe |
| 17 | 599+400 | B, C, D | Białobrzegi | Białobrzegi | ślad osadnictwa - późny mezolit (kult. janisławicka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada? - wczesny o. lateński (kult. pomorska); osada - późny okres rzymski | 1 | 1 | tak | badania wykopaliskowe |
| 18 | 599+700 | B, C | Białobrzegi | Białobrzegi | urządzenia produkcyjne - chronologia nieokreślona | 9 | 27 | tak | badania sondażowe |
| 19 | 599+900 | C | Białobrzegi | Białobrzegi | ślad osadnictwa - neolit; osada - II okres epoki brązu (kult. trzciniecka); ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska) | 6 | 24 | tak | badania wykopaliskowe |
| 20 | 600+750 | C | Białobrzegi | Białobrzegi | punkt osadniczy - kult. łużycka | 5 | 23 |  | badania sondażowe |
| 21 | 600+900-600+970 | B | Białobrzegi | Białobrzegi | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - neolit; osada - II okres epoki brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska) | 17 | 39 | tak | badania wykopaliskowe |
| 22 | 601+200 | B | Białobrzegi | Białobrzegi | ślad osadnictwa - neolit; osada - II okres epoki brązu (kult. trzciniecka); osada - kult. łużycka; osada - późny okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 2 | 2 | tak | badania wykopaliskowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 601+700 | A, B, C | Białobrzegi | Białobrzegi | osada - kult. trzciniecka; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - późny okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - wcz. średniowiecze | 8 | 26 | tak | badania wykopaliskowe |
| 24 | 602+960 | D | Białobrzegi | Białobrzegi | ślad osadnictwa - pradzieje; ślad osadnictwa - kult. łużycka (gr. tarnobrzeska) | 12 | 9 |  | badania sondażowe |
| 25 | 603+000 | C, D | Białobrzegi | Białobrzegi | ślad osadnictwa - kult. łużycka | 11 | 8 |  | badania sondażowe |
| 26 | 603+550-603+750 | D | Korniaktów Północny | Białobrzegi | ślad osadnictwa - neolit (kult. ceramiki wstęgowej rytej); punkt osadniczy - kult. łużycka (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 5 | 35 | tak | badania sondażowe |
| 27 | 604+100 | B | Korniaktów Północny | Białobrzegi | punkt osadniczy - kult. łużycka | 2 | 32 | tak | nadzory |
| 28 | 604+400-604+500 | D | Korniaktów Północny | Białobrzegi | punkt osadniczy - neolit (kult. ceramiki sznurowej); ślad osadnictwa - kult. łużycka (gr. tarnobrzeska); punkt osadniczy - pradzieje | 3 | 33 |  | badania sondażowe |
| 29 | 604+900 | C | Budy Łańcuckie | Białobrzegi | ślad osadnictwa - kult. łużycka (grupa tarnobrzeska) | 18 | 21 | tak | badania sondażowe |
| 30 | 605+000 | C | Budy Łańcuckie | Białobrzegi | ślad osadnictwa - kult. łużycka | 25 | 28 |  | badania sondażowe |
| 31 | 605+800 | C | Budy Łańcuckie | Białobrzegi | ślad osadnictwa - kult. trzciniecka; punkt osadniczy - kult. łużycka (gr. tarnobrzeska) | 24 | 27 |  | badania sondażowe |
| 32 | 605+920-606+020 | A, B | Budy Łańcuckie | Białobrzegi | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich; ślad osadnictwa - pradzieje | 7 | 10 | tak | badania wykopaliskowe |
| 33 | 606+000 | C | Budy Łańcuckie | Białobrzegi | ślad osadnictwa - pradzieje | 23 | 26 |  | badania sondażowe |
| 34 | 606+400 | D | Budy Łańcuckie | Białobrzegi | punkt osadniczy - kult. łużycka (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich | 22 | 25 |  | badania sondażowe |
| 35 | 608+450 | D | Świętoniowa | Przeworsk | ślad osadnictwa - chronologia nieokreślona | 3 | 88 |  | badania sondażowe |
| 36 | 608+500 | C | Świętoniowa | Przeworsk | osada? - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - II faza epoki brązu (kult. trzciniecka); osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 4 | 89 |  | badania sondażowe |
| 37 | 611+300 | D | Gorliczyna | Przeworsk | ślad osadnictwa - chronologia nieokreślona | 6 | 15 |  | badania sondażowe |
| 38 | 611+600 | C | Gorliczyna | Przeworsk | ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich?; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 23 | 32 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | 611+910 | B | Gorliczyna | Przeworsk | ślad osadnictwa - kult. łużycka (grupa tarnobrzeska); ślad osadnictwa - pradzieje | 21 | 30 |  | badania sondażowe |
| 40 | 611+900-611+930 | A, B | Gorliczyna | Przeworsk | osada - pradzieje; osada - kult. łużycka (grupa tarnobrzeska); osada - późne średniowiecze/okres nowożytny | 19 | 28 | tak | stanowiska na trasie autostrady 19 i 20 stanowią prawdopodobnie jedno stanowisko, badania wykopaliskowe |
| 41 | 611+970 | B | Gorliczyna | Przeworsk | osada - wczesny neolit (kult. ceramiki wstęgowej rytej); osada - wczesna epoka brązu (kult. mierzanowicka); osada - kult. łużycka (grupa tarnobrzeska); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich; osada - pradzieje; osada - późne średniowiecze/okres nowożytny | 20 | 29 | tak | stanowiska na trasie autostrady 19 i 20 stanowią prawdopodobnie jedno stanowisko, badania wykopaliskowe |
| 42 | 612+300-612+500 | A B | Gorliczyna | Przeworsk | osada - neolit; osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); osada - neolit; osada - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze; osada - okres nowożytny | 18 | 27 | tak | badania sondażowe |
|  |  | ? | Gorliczyna | Przeworsk | 1 - ślad osadnictwa - krąg sznurowy; 2 - ślad osadnictwa - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); 3 - dwór-zamek (od XV w.?) | 1, 2, 3 | 1,2,3 |  | dokładna lokalizacja nieznana; badania sondażowe |
| 43 | 612+700 | C/D | Gorliczyna | Przeworsk | osada? - neolit?; ślad osadnictwa - wcz. epoka brązu; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - okres wpływów rzymskich; ślad osadnictwa - średniowiecze | 17 | 26 |  | badania sondażowe |
| 44 | 612+900 | D | Gorliczyna | Przeworsk | osada? - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada? - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); ślad osadnictwa - pradzieje; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 7 | 16 |  | badania sondażowe |
| 45 | 613+000 | C | Przeworsk | m.Przeworsk | ślad osadnictwa - prahistoria; osada? - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 75 | 80 |  | badania sondażowe |
| 46 | 613+150 | B | Przeworsk | m.Przeworsk | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 76 | 107 |  | badania sondażowe |
| 47 | 613+250 | BC | Przeworsk | m.Przeworsk | ślad osadnictwa - pradzieje; ślad osadnictwa - średniowiecze | 77 | 108 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | 613+300 | A B | Przeworsk | Przeworsk | ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 78 | 109 |  | badania sondażowe |
| 49 | 613+400 | BC | Przeworsk | Przeworsk | ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 79 | 110 |  | badania sondażowe |
| 50 | 613+600 | C | Przeworsk | Przeworsk | ślad osadnictwa - epoka kamienia; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 68 | 73 |  | badania sondażowe |
| 51 | 613+900 | C | Przeworsk | Przeworsk | ślad osadnictwa - pradzieje | 74 | 79 |  | badania sondażowe |
| 52 | 614+530 | C | Przeworsk | Przeworsk | ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze (VIII-IX w.) | 71 | 76 |  | badania sondażowe |
| 53 | 614+750-614+880 | BC | Przeworsk | Przeworsk | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz epoka brązu; osada - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze; osada - okres nowożytny | 70 | 75 | tak | badania sondażowe |
| 54 | 614+970 | C | Przeworsk | Przeworsk | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz.epoka brązu; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska) | 80 | 111 |  | badania sondażowe |
| 55 | 615+250-615+320 | C | Chałupki | Przeworsk | osada - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu; ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 4 | 112 |  | badania sondażowe |
| 56 | 615+700 | C | Chałupki | Przeworsk | ślad osadnictwa - wcz. neolit (kult. ceramiki wstęgowej rytej); osada? – prahistoria | 2 | 8 |  | badania sondażowe |
| 57 |  | ? | Przeworsk-Budy | Przeworsk | cmentarzysko - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska?) | 1 | 6 |  | dokładna lokalizacja nieznana; badania sondażowe |
| 58 | 615+700-615+850 | C | Chałupki | Przeworsk | ślad osadnictwa - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 3 | 9 | tak | badania sondażowe |
| 59 | 616+200-616+500 | C | Rozbórz | Przeworsk | osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; osada? - wcz. średniowiecze | 31 | 99 |  | badania sondażowe |
| 60 | 617+750-617+950 | B | Rozbórz | Przeworsk | ślad osadnictwa - wczesny neolit (kult. ceramiki wstęgowej rytej); ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria | 29 | 97 |  | badania sondażowe |
| 61 | 618+130-618+200 | A B | Rozbórz | Przeworsk | osada - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa-średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 28 | 96 | tak | badania sondażowe |
| 62 | 618+300 | AB | Rozbórz | Przeworsk | osada - neolit; ślad osadnictwa - późny okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 41 | 113 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | 618+520-618+850 | A B | Rozbórz | Przeworsk | osada - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 27 | 95 | tak | badania sondażowe |
| 64 | 618+900 | C | Rozbórz | Przeworsk | osada - neolit?; ślad osadnictwa - wcz. epoka brązu; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska?); osada - prahistoria; ślad osadnictwa średniowiecze | 42 | 114 |  | badania sondażowe |
| 65 | 618+980 | BC | Rozbórz | Przeworsk | ślad osadnictwa - prahistoria | 39 | 44 |  | badania sondażowe |
| 66 | 619+650 | A | Rozbórz | Przeworsk | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 43 | 98 |  | badania sondażowe |
| 67 | 620+750-620+800 | BC | Mirocin | Przeworsk | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 16 | 99 |  | badania sondażowe |
| 68 | 621+100 | B | Mirocin | Przeworsk | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz epoka brązu | 18 | 101 |  | badania sondażowe |
| 69 | 621+030 | B | Mirocin | Przeworsk | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 17 | 100 |  | badania sondażowe |
| 70 | 621+200-621+230 | B | Mirocin | Przeworsk | osada - późne średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 19 | 102 |  | badania sondażowe |
| 71 | 621+270 | B | Mirocin | Przeworsk | ślad osadnictwa - neolit?; osada - późne średniowiecze | 20 | 103 |  | badania sondażowe |
| 72 | 622+500 | BC | Mirocin | Przeworsk | ślad osadnictwa - neolit?; ślad osadnictwa - średniowiecze | 21 | 104 |  | badania sondażowe |
| 73 | 623+050 | B | Ożańsk | Pawłosiów | ślad osadnictwa - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze? | 13 | 85 | tak | badania sondażowe |
| 74 | 623+290-623+320 | A B | Ożańsk | Pawłosiów | ślad osadnictwa - średniowiecze; ślad osadnictwa - chronologia nieokreślona | 7 | 79 | tak | badania sondażowe |
| 75 | 623+500-623+600 | B C | Ożańsk | Pawłosiów | ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; osada - późne średniowiecze; osada? - chronologia nieokreślona | 8 | 80 | tak | badania sondażowe |
| 76 | 624+170-624+200 | A B | Ożańsk | Pawłosiów | osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); ślad osadnictwa - prahistoria; osada - średniowiecze | 5 | 77 |  | badania sondażowe |
| 77 | 625+520-625+570 | D | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | ślad osadnictwa - neolit?; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - prahistoria | 30 | 41 | tak | badania sondażowe |
| 78 | 625+550 | C | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | ślad osadnictwa - epoka kamienia | 29 | 40 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 79 | 626+020 | A B | Szczytna | Pawłosiów | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych) | 5 | 125 |  | badania sondażowe |
| 80 | 626+750 | A B | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu | 34 | 126 |  | badania sondażowe |
| 81 | 627+480 | C | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | ślad osadnictwa - neolit | 36 | 128 |  | badania sondażowe |
| 82 | 627+550 | C | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - chronologia nieokreślona | 8 | 15 |  | badania sondażowe |
| 83 | 628+040 | C | Cieszacin Wielki | Pawłosiów | cmentarzysko kurhanowe - neolit (kult. ceramiki sznurowej) | 37 | 129 |  | konieczność szybkich badań wykopaliskowych celem rozpoznania charakteru kopców |
| 84 | 629+070 | C | Pawłosiów | Pawłosiów | kurhan? | 53 | 133 |  | konieczność szybkich badań wykopaliskowych celem rozpoznania charakteru kopca |
| 85 | 629+750 | B | Pawłosiów | Pawłosiów | kopiec ziemny - chronologia nieokreślona | 52 | 130 |  | konieczność szybkich badań wykopaliskowych celem rozpoznania charakteru kopca |
| 86 | 630+050 | A | Pawłosiów | Pawłosiów | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu | 54 | 134 |  | badania sondażowe |
| 87 | 630+850 | B | Jankowice | Chłopice | ślad osadnictwa - neolit | 7 | 131 |  | badania sondażowe |
| 88 | 631+520 | A B | Jankowice | Chłopice | osada - późne średniowiecze | 8 | 132 |  | badania sondażowe |
| 89 | 631+880 | B | Jankowice | Chłopice | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych) | 9 | 86 |  | badania sondażowe |
| 90 | 632+870 | B | Jankowice | Chłopice | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - prahistoria | 10 | 87 |  | badania sondażowe |
| 91 | 632+890 | C | Jankowice | Chłopice | ślad osadnictwa - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych) | 11 | 88 |  | badania sondażowe |
| 92 | 633+070 | A B | Jankowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz.epoka brązu; osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska) | 6 | 64 | tak | badania sondażowe |
| 93 | 634+100-634+220 | C | Chłopice | Chłopice | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - średniowiecze | 22 | 89 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 94 | 634+450 | C | Chłopice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa- prahistoria | 23 | 114 |  | badania sondażowe |
| 95 | 634+400 | AB | Chłopice | Chłopice | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 15 | 32 | tak | badania sondażowe |
| 96 | 634+570-634+650 | A B | Chłopice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - prahistoria; osada - późne średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 16 | 33 | tak | badania sondażowe |
| 97 | 634+750-634+850 | AB | Chłopice | Chłopice | osada - neolit; ślad osadnictwa - późny okres wpływów rzymskich; ślad osadnictwa - prahistoria, osada - późne średniowiecze | 17 | 34 | tak | badania sondażowe |
| 98 | 635+300-635+400 | B | Boratyn | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze | 6 | 24 | tak | badania sondażowe |
| 99 | 635+480 | C | Boratyn | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze | 4 | 22 |  | badania sondażowe |
| 100 | 635+830 | C | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - prahistoria | 26 | 115 |  | badania sondażowe |
| 101 | 636+100 | A | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych) | 27 | 116 |  | badania sondażowe |
| 102 | 636+450-636+500 | C | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska), ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze | 20 | 58 | tak | badania sondażowe |
| 103 | 636+750 | AB | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 19 | 57 | tak | badania sondażowe |
| 104 | 636+750 | B | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 21 | 59 | tak | badania sondażowe |
| 105 | 637+200-637+250 | A | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - prahistoria; osada - późne średniowiecze | 28 | 117 |  | badania sondażowe |
| 106 | 637+200-637+300 | A B | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - późny okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; osada - późne średniowiecze | 22 | 60 | tak | badania sondażowe |
| 107 | 637+370-637+420 | C | Dobkowice | Chłopice | osada - wcz. średniowiecze; osada - późne średniowiecze | 29 | 118 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 108 | 637+430 | B | Dobkowice | Chłopice | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - prahistoria | 30 | 119 |  | badania sondażowe |
| 109 | 637+480-637+540 | C | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - neolit; osada - wcz. średniowiecze | 23 | 61 | tak | badania sondażowe |
| 110 | 637+750 | B | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - prahistoria | 32 | 121 |  | badania sondażowe |
| 111 | 637+970 | C | Dobkowice | Chłopice | osada - neolit; osada - epoka brązu | 33 | 122 |  | badania sondażowe |
| 112 | 638+330 | C | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 17 | 53 |  | badania sondażowe |
| 113 | 638+450 | D | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - prahistoria | 15 | 51 | tak | badania sondażowe |
| 114 | 638+750 | D | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - późny okres wpływów rzymskich; ślad osadnictwa - prahistoria | 14 | 50 | tak | badania sondażowe |
| 115 | 638+880 | B | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu | 34 | 123 |  | badania sondażowe |
| 116 | 638+680 | BC | Dobkowice | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 13 | 49 | tak | badania sondażowe |
| 117 | 639+150-639+300 | A B | Zamiechów | Chłopice | osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); osada - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - prahistoria | 18 | 111 |  | badania sondażowe |
| 118 | 639+550-639+600 | B | Zamiechów | Chłopice | osada - neolit; osada - późne średniowiecze | 27 | 124 |  | badania sondażowe |
| 119 | 640+000-640+070 | A | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze?; osada - późne średniowiecze | 11 | 104 | tak | badania sondażowe |
| 120 | 640+000 | B | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - późne średniowiecze? | 13 | 106 | tak | badania sondażowe |
| 121 | 640+180-640+240 | A B | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; osada - późne średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 12 | 105 | tak | badania sondażowe |
| 122 | 640+450-640+550 | B | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - późne średniowiecze | 9 | 102 | tak | badania sondażowe |
| 123 | 640+450 | B | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia | 10 | 103 |  | badania sondażowe |
| 124 | 641+450 | B | Kaszyce | Orły | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 19 | 108 | tak | badania sondażowe |
| 125 | 642+450-642+700 | C | Zamiechów | Chłopice | osada - neolit; osada – prahistoria osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); osada - I okres epoka brązu (kult. mierzanowicka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); | 28 | 118 |  | badania sondażowe |
| 126 | 642+700-642+750 | A B | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - prahistoria | 29 | 119 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 127 | 642+280 | C | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia; ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - prahistoria | 25 | 31 |  | badania sondażowe |
| 128 | 642+600 | B | Zamiechów | Chłopice | osada - prahistoria | 2 | 43 |  | badania sondażowe |
| 129 | 642+850-643+000 | A B | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - neolit; osada - późny okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 1 | 44 | tak | badania sondażowe |
| 130 | 643+170-643+250 | B | Zamiechów | Chłopice | ślad osadnictwa – epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze | 30 | 49 | tak | badania sondażowe |
| 131 | 643+450-643+600 | B C | Zamiechów | Chłopice | osada - neolit?; ślad osadnictwa - późny neolit (kult. ceramiki sznurowej); osada - I okres epoka brązu (kult. mierzanowicka); osada - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu, wczesna epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - późny okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze | 31 | 27 |  | badania sondażowe |
| 132 | 643+800 | B C | Zabłotce | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria | 14 | 51 |  | badania sondażowe |
| 133 | 643+820 | C | Zamojsce | Radymno | osada - neolit?; ślad osadn - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - późny okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - średniowiecze; osada - okres nowożytny | 6 | 50 |  | badania sondażowe |
| 134 | 644+470-644+550 | B C | Zabłotce | Radymno | osada - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze; osada - okres nowożytny | 2 | 26 | tak | badania sondażowe |
| 135 | 644+070 | B | Zabłotce | Radymno | ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska?); ślad osadnictwa - średniowiecze | 26 | 120 |  | badania sondażowe |
| 136 | 643+870 | C | Zamojsce | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, osada - nowożytność | 7 | 69 |  |  |
| 137 | 644+500 | C | Zamojsce | Radymno | ślad osadnictwa - neolit, ślad osadnictwa - prahistoria | 8 | 70 |  |  |
| 138 | 644+550-644+600 | B | Zamojsce | Radymno | ślad osadnictwa - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 9 | 71 | tak | badania sondażowe |
| 139 | 644+890 | B | Skołoszów | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, osada - prahistoria, ślad osadnictwa - kult. łużycka, ślad osadnictwa - wczesne średniowiecze, osada - nowożytność | 5 | 72 |  |  |
| 140 | 645+320-645+400 | D | Skołoszów | Radymno | osada - środkowy neolit (kult.pucharów lejkowatych); osada - neolit; osada - - I okres epoka brązu (kult. mierzanowicka); osada - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze | 4 | 13 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 141 | 645+400-645+450 | B | Skołoszów | Radymno | osada - neolit; ślad osadnictwa - I okres epoka brązu (kult. mierzanowicka); osada - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze | 8 | 88 | tak | badania sondażowe |
| 142 | 645+330 | C | Orły | Orły | ślad osadnictwa - epoka kamienia, ślad osadnictwa - prahistoria | 5 | 80 |  | badania sondażowe |
| 143 | 645+470 | C | Skołoszów | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, osada - kultura pucharów lejkowatych, ślad osadnictwa - prahistoria, ślad osadnictwa - nowożytność | 7 | 87 |  | badania sondażowe |
| 144 | 645+950 | C | Skołoszów | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 24 | 121 |  | badania sondażowe |
| 145 | 646+700 | C | Skołoszów | Radymno | ślad osadnictwa - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska) | 29 | 123 |  | badania sondażowe |
| 146 | 646+990-647+00 | D | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu | 12 | 124 |  |  |
| 147 | 647+400-647+500 | D | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; osada - późne średniowiecze | 13 | 125 |  | badania sondażowe |
| 148 | 647+480 | C | Święte | Radymno | ślad osadnictwa- neolit, osada - prahistoria | 1 | 97 |  | badania sondażowe |
| 149 | 647+730 | C | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - neolit, ślad osadnictwa - kultura pucharów lejkowatych, osada - prahistoria, osada - nowożytność | 3 | 99 |  | badania sondażowe |
| 150 | 647+890 | C | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria, ślad osadnictwa - nowożytność | 4 | 100 |  | badania sondażowe |
| 151 | 648+020 | C | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 5 | 101 | tak | badania sondażowe |
| 152 | 648+400 | B | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 14 | 126 |  | badania sondażowe |
| 153 | 648+420 | B | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - epoka brązu; ślad osadnictwa późne średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 15 | 127 |  | badania sondażowe |
| 154 | 648+530 | A B | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - późne średniowiecze, ślad osadnictwa - okres nowożytny | 16 | 128 |  | badania sondażowe |
| 155 | 649+030 | B | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - prahistoria | 17 | 129 |  | badania sondażowe |
| 156 | 649+200 | C | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - I okres epoka brązu (kult. mierzanowicka); ślad osadnictwa - prahistoria | 9 | 76 |  | badania sondażowe |
| 157 | 649+250 | B | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 10 | 77 | tak | badania sondażowe |
| 158 | 649+350 | A | Święte | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - okres nowożytny | 11 | 110 | tak | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 159 | 649+450-649+550 | BC | Sośnica | Radymno | osada - neolit; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze | 25 | 111 | tak | badania sondażowe |
| 160 | 651+400-651+450 | C | Nienowice | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze | 21 | 43 | tak | badania sondażowe |
| 161 | 651+400-651+450 | B | Stubienko | Stubno | ślad osadnictwa - prahistoria | 10 | 44 | tak | badania sondażowe |
| 162 | 654+550-654+650 | B C D | Nienowice | Radymno | osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze | 19 | 39 |  | badania sondażowe |
| 163 | 654+670-654+750 | B | Nienowice | Radymno | osada - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria | 13 | 33 | tak | badania sondażowe |
| 164 | 654+700 | A | Nienowice | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 22 | 45 |  | badania sondażowe |
| 165 | 655+100 | B | Nienowice | Radymno | ślad osadnictwa |  | 34 |  | badania sondażowe |
| 166 | 655+850 | A B | Nienowice | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich? (kult. przeworska?); ślad osadnictwa - prahistoria | 17 | 37 | tak | badania sondażowe |
| 167 | 655+960 | C | Nienowice | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria; ślad osadnictwa - późne średniowiecze | 16 | 36 |  | badania sondażowe |
| 168 | 656+020-656+250 | C | Nienowice | Radymno | punkt osadniczy - prahistoria | 18 | 38 |  | badania sondażowe |
| 169 | 657+010 | B | Hruszowice-Gaje | Stubno | punkt osadniczy - prahistoria | 14 | 46 |  | badania sondażowe |
| 170 | 657+600-657+800 | C | Hruszowice-Gaje | Stubno | osada - neolit; osada - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 15 | 47 |  | badania sondażowe |
| 171 | 657+800-658+150 | B C | Hruszowice-Gaje | Stubno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - neolit; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; osada - wcz. średniowiecze, ślad osadnictwa - średniowiecze | 8 | 23 | tak | badania sondażowe |
| 172 | 658+300 | C | Nienowice | Stubno | punkt osadniczy - wczesne średniowiecze | 2 | 14 |  | badania sondażowe |
| 173 | 658+150 | AB | Hruszowice-Gaje | Stubno | osada - środkowy neolit (kult.pucharów lejkowatych); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze | 9 | 25 |  | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 174 | 658+430 | B | Hruszowice-Gaje | Stubno | ślad osadnictwa - neolit; osada - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze; ślad osadnictwa - średniowiecze | 5 | 15 |  | badania sondażowe |
| 175 | 658+670 | C | Hruszowice | Stubno | ślad osadnictwa - neolit (kult. ceramiki wstęgowej rytej), punkt osadniczy - wczesne średniowiecze, punkt osadniczy - prahistoria | 3 | 13 |  | badania sondażowe |
| 176 | 658+850 | C | Hruszowice | Stubno | punkt osadniczy - prahistoria | 6 | 16 |  | badania sondażowe |
| 177 | 658+500-659+200 | C | Chotyniec | Radymno | obozowisko? - epoka kamienia; osada - neolit?; osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - wcz. średniowiecze?; grodzisko - wcz. średniowiecze? | 1 | 1 | tak | badania sondażowe |
| 178 | 659+720 | AB | Hruszowice-Gaje | Stubno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - prahistoria | 2 | 8 |  | badania sondażowe |
| 179 | 660+900 | C | Chotyniec | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria | 24 | 48 |  | badania sondażowe |
| 180 | 661+700 | C | Chotyniec | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - neolit?, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - wcz. epoka brązu | 14 | 18 | tak | badania sondażowe |
| 181 | 661+550-661+600 | AB | Chotyniec | Radymno | osada - prahistoria | 18 | 22 |  | badania sondażowe |
| 182 | 662+100 | C | Chotyniec | Radymno | ślad osadnictwa - neolit (kult. ceramiki wstęgowej rytej), punkt osadniczy -neolit | 15 | 19 |  | badania sondażowe |
| 183 | 662+350-662+480 | A B C | Chotyniec | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - neolit; ślad osadnictwa - II okres epoka brązu (kult. trzciniecka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze | 7 | 5 | tak | badania sondażowe |
| 184 | 662+500-662+850 | C | Chotyniec | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria | 6 | 4 | tak | badania sondażowe |
| 185 | 662+980-663+150 | B | Chotyniec | Radymno | obozowisko - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); osada - neolit, wcz. epoka brązu; ślad osadnictwa - I okres epoka brązu (kult. mierzanowicka); osada - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria | 22 | 40 | tak | badania sondażowe |
| 186 | 663+300-663+500 | B | Chotyniec | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - środkowy neolit (kult. pucharów lejkowatych); ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria | 19 | 41 | tak | badania sondażowe |
| Lp. | Kilometraż | Strefa | Miejscowość | Gmina | Rodzaj stanowiska | Nr stanowiska w miejscowości | Nr stanowiska na obszarze | Weryfikacja | Postulowane badania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 187 | 663+690 | C | Młyny | Radymno | punkt osadniczy - prahistoria | 1 | 42 |  | badania sondażowe |
| 188 | 666+350 | A | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria | 54 | 49 |  | badania sondażowe |
| 189 | 666+480 | C | Korczowa | Radymno | osada - kultura pucharów lejkowatych, osada kultura trzciniecka, ślad osadnictwa - epoka brązu, ślad osadnictwa - okres wpływów rzymskich, ślad osadnictwa - prahistoria | 15 | 5 |  | badania sondażowe |
| 190 | 666+650 | B | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada? - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska?) | 14 | 4 | tak | badania sondażowe |
| 191 | 666+720-666+750 | A B | Korczowa | Radymno | osada - neolit?; ślad osadnictwa - epoka brązu, wcz. epoka żelaza (gr. tarnobrzeska); osada - prahistoria | 12 | 2 | tak | badania sondażowe |
| 192 | 667+000 | B | Korczowa | Radymno | osada - okres wpływów rzymskich (kult. przeworska?); osada? - prahistoria; ślad osadnictwa - średniowiecze; ślad osadnictwa - chronologia nieokreślona | 11 | 1 | tak | badania sondażowe |
| 193 | 666+750 | B | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - prahistoria | 13 | 3 |  | badania sondażowe |
| 194 | 667+500 | C | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - kultura pradziejowa nieokreślona | 51 | 50 |  | badania sondażowe |
| 195 | 667+330 | C | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - neolit | 55 | 53 |  | badania sondażowe |
| 196 | 667+530-667+650 | B | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, wcz. epoka brązu; osada - neolit; ślad osadnictwa - prahistoria | 22 | 12 | tak | badania sondażowe |
| 197 | 668+300 | C | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - kultura pradziejowa nieokreślona | 42 | 32 |  | badania sondażowe |
| 198 | 668+200 | D | Korczowa | Radymno | ślad osadnictwa - epoka kamienia, osada - neolit (kult.pucharów lejkowatych) | 43 | 33 |  | badania sondażowe |
| 199 | 668+000 | D | Korczowa | Radymno | osada - kultura pucharów lejkowatych, osada kultura trzciniecka, ślad osadnictwa - epoka brązu, ślad osadnictwa - prahistoria, ślad osadnictwa - okres późnego średniowiecza | 41 | 31 |  | badania sondażowe |
| 200 | 668+430 | D | Korczowa | Radymno | osada - kultura pucharów lejkowatych, osada - grupa tarnobrzeska, osada prahistoria | 54 | 56 |  | badania sondażowe |