Stubno, dnia  7   kwietnia 2009r

znak: 7624/1/08

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r – w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

określam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko realizowanego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818 Radymno – Medyka w km 5+825-24+838”

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2009r na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                       o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowej nr 1818 Radymno – Medyka w km 5+825-24+838”.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2009r ROś.V.7633- 18/09 Starosta Przemyski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu pismem z dnia    27 marca 2009 r. wyrazili opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 20 marca 2009r na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowej nr 1818 Radymno – Medyka w km 5+825-24+838”.

Po przeanalizowaniu zgodnie z § 4 i 5 rozporządzenia wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych                 w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyka przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem         z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  - moje postanowienie nr 7624/1/08                          z dnia 26.03.2009 roku.

Niniejsze przedsięwzięcie wymienione jest   w § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r – w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzania raportu                    o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). O wszczęciu postępowania potencjalnych jego uczestników zawiadomiono poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Stubno oraz Urzędu Gminy Medyka jak również na stronie internetowej BIP Stubno. W trakcie wywieszenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania do tutejszego organu nie zgłoszono uwag  i wniosków. Nie zgłosiły się również żadne organizacje ekologiczne.

1.Rodzaj, charakterystyka, skala i  usytuowanie przedsięwzięcia: Przedmiotem zadania     jest przebudowa drogi powiatowej nr 1818 R Radymno – Medyka w km od 5+825 – 24+838, zlokalizowana na terenie Gminy Stubno i Medyka w m. Stubienko, Stubno, Nakło, Leszno, Torki, Medyka. Odcinek objęty przebudową znajduje się w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. Początek odcinka usytuowany jest w miejscowości Nienowice na granicy z powiatem Jarosławskim, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28 Zator – Medyka w m. Medyka. Inwestycja ma za zadanie poprawę dostępności komunikacyjnej przedsiębiorstw, mieszkańców Gminy oraz poprawę dostępności do  przejść granicznych w Korczowej i Medyce, a szczególnie ułatwienie komunikacji pomiędzy w/w przejściami granicznymi.

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną

Droga powiatowa nr 1818 R obejmuje teren o powierzchni  35,21 ha. Nawierzchnia zajmuje teren o powierzchni 10,64 ha, pobocza 3,54 ha, chodniki i zatoki autobusowe 0,6 ha,  natomiast pozostałą powierzchnię zajmują rowy, skarpy i nasypy drogowe.               Po zrealizowaniu inwestycji wymienione powierzchnie w dalszym ciągu będą użytkowane jako droga. Rowy, skarpy i nasypy porośnięte są trawami i chwastami, ponadto w pasie drogowym rosną nieliczne drzewa w przeważającej większości gatunek Topola. Zakres prac i rodzaj planowanych prac nie będzie wymagał usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym.

3. Rodzaj technologii:

Przewiduje się wykonać wzmocnienie i odnowę przedmiotowego odcinka drogi                     w technologii masy mineralno-asfaltowej

- Parametry techniczne do projektowania

- Klasa techniczna drogi –    Z

- Obciążenie na oś – 8 KN

- Kategoria ruchu –   KR 2

- Szerokość przebudowanej jezdni –  5  mb, na łukach wg potrzeb poszerzenia do 6 mb

- Pobocze gruntowe na szer. 0,5 mb należy ściąć i utwardzić kruszywem łamanym

- Niweleta po istniejącej nawierzchni

- Pozostałe parametry techniczne i  obliczeniowe konstrukcji nawierzchni przyjąć zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

Projektant we własnym zakresie wykona niezbędne rozpoznania geotechniczne przedmiotowego odcinka drogi w celu określenia istniejącej konstrukcji nawierzchni                   i budowy podłoża gruntowego. Obliczenie konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia należy roboczo uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Zakres prac  będzie obejmował:

- odnowę istniejącej nawierzchni, wraz z wzmocnieniem i niezbędnym remontem oraz                z dostosowaniem przekroju poprzecznego na prostej i łukach do normatywnych wielkości na powierzchni 106421,5 m2. Na jezdni występują pęknięcia typu siatkowego, załamania w przekroju podłużnym i poprzecznym oraz znaczne ubytki nawierzchni świadczące o słabej nośności podłoża oraz    zwietrzeniu nawierzchni.

- ścięcie zawyżonych poboczy, lokalnie występują zwężenia bądź zaniżenia poboczy

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym na powierzchni 35416 m2

- renowację i odmulenie istniejących rowów przydrożnych, wyprofilowanie skarp w ilości 6724,65 m3 – zakres prac nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych, woda jak dotychczas z jezdni poprzez utwardzone kruszywem pobocza będzie spływać do przydrożnych rowów

- remont lub przebudowa istniejących przepustów pod jezdnią i zjazdami – wg potrzeb

- Montaż barier energochłonnych w ilości 200 mb .

- Przebudowa chodników w ilości 4845 m2

- Przebudowa zatok autobusowych w ilości 1130 m2

Prace nie będą obejmowały remontu i przebudowy mostów

4.Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Z uwagi na fakt, iż droga ma jezdnię wykonaną z masy mineralno-asfaltowej, pobocza gruntowe, system rowów odkrytych wymagających renowacji i odmulenia, przepusty pod drogą wymagające odmulenia bądź remontu, nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych, ponieważ rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być wykonanie nawierzchni w technologii nawierzchni betonowych. Rozwiązanie taki było by chybione gdyż droga musiała by zostać wyłączona całkowicie z ruchu z uwagi na procesy technologiczne (okres wiązania betonu minimum 28 dni), ponadto w naszych warunkach klimatycznych nawierzchnie betonowe w większym stopniu narażone są na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych (niskie temperatury i częsta zmiana temperatur ) co w konsekwencji doprowadziło by do szybszej degradacji drogi. Jedynie przy remoncie przepustów w zamian za kręgi betonowe można zastosować rury PCV, a przy przebudowie chodników płyty chodnikowe można zastąpić kostką brukową.

5.Przewidywalna ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Przewiduje się zużycie paliwa do sprzętu używanego do wbudowywania masy mineralno-         asfaltowej, ośrodków transportujących masę mineralno-asfaltową  oraz sprzętu używanego do odmulenia rowów w ilości 5 tyś l.  Natomiast nie przewiduje się zużycia paliw na terenie prowadzonej inwestycji do produkcji masy mineralno-asfaltowej i innych materiałów, ponieważ będą one przygotowane poza terenem inwestycji. Woda w niewielkich ilościach wykorzystywana będzie przy zagęszczaniu masy bitumicznej (walce stalowe gładkie) oraz do celów socjalnych, dowożona na miejsce budowy cysterną, w kanistrach itp. Sanitariaty typu TOI-TOI, nieczystości wywożone w pojemnikach do pobliskich oczyszczalni ścieków. Materiałami użytymi do realizacji inwestycji będą: masa mineralno - asfaltowa w ilości 26510 ton, kruszywo łamane w ilości 3040 m3, beton w ilości 222 m3 , kostka brukowa w ilości 6000 m2  oraz bariery energochłonne w ilości 200 mb . Wszystkie te materiały zostaną wytworzone poza placem budowy.

6.Rozwiązania chroniące środowisko

Nie przewiduje się specjalnych działań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko przez projektowaną przebudowę drogi, ponieważ proponowane rozwiązania nie niosą ze sobą takich zagrożeń, nie zmieniają dotychczasowego charakteru użytkowania drogi, a jedynie mają na celu poprawę komfortu  jej użytkowania poprzez poprawę płynności ruchu, zmniejszenie emisji spalin itp.

7.Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Przy analizie projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi stwierdzono, że na etapie eksploatacji brak będzie zagrożeń dla środowiska naturalnego. Jakość powietrza (wprowadzanie spalin) nie wzrośnie, gdyż natężenie ruchu drogowego będzie bez zmian. Odwodnienie drogi – ścieki deszczowe nie wzrosną oraz ich ilość i jakość będzie taka sama. Emitowanie hałasu przez samochody ciężarowe, koparki, układarki masy, walce również nie przekroczy dopuszczalnych norm na terenach akustycznie chronionych.  Powstaną niewielkie ilości odpadów, lecz nie wyższe niż przy normalnym użytkowaniu drogi, ponieważ w czasie wykonywania prac ruch codzienny zostanie ograniczony . Po zakończeniu inwestycji teren budowy zostanie uprzątnięty                                 i przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji z uwzględnieniem wykonanych prac. Ziemia uzyskana z urobku podczas renowacji rowów zostanie wykorzystana na placu budowy do uzupełnienia zaniżonych poboczy oraz odbudowy uszkodzonych skarp nasypów. Ewentualny nadmiar ziemi zostanie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych nieopodal terenu inwestycji. Materiały uzyskane z rozbiórki chodników (płyty chodnikowe, gruz) należy złożyć w miejscu wyznaczonym przez inwestora na terenie Gminy Stubno, które zostaną wykorzystane do remontów dróg.

8.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń projektowane przedsięwzięcie nie wykazuje oddziaływania trans granicznego.

9.Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.  z 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko.

10. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcia nie zaliczono do zakładów stwarzających wystąpienia poważnych awarii.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartej  w informacji o  planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyka przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem         z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Droga powiatowa nr 1818 R obejmuje teren o powierzchni  35,21 ha. Nawierzchnia zajmuje teren o powierzchni 10,64 ha, pobocza 3,54 ha, chodniki i zatoki autobusowe 0,6 ha,  natomiast pozostałą powierzchnię zajmują rowy, skarpy i nasypy drogowe. Po zrealizowaniu inwestycji wymienione powierzchnie w dalszym ciągu będą użytkowane jako droga. Rowy, skarpy i nasypy porośnięte są trawami i chwastami, ponadto w pasie drogowym rosną nieliczne drzewa w przeważającej większości gatunek Topola. Zakres prac i rodzaj planowanych prac nie będzie wymagał usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym.

W zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r – o ochronie przyrody, brak jest również obiektów podlegających ochronie z mocy przepisów o ochronie przyrody.

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występują obszary Natura 2000, ze względu na charakter inwestycji należy stwierdzić, że projektowana przebudowa drogi powiatowej nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone obszary Natura 2000.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia – przebudowy drogi powiatowej Radymno – Medyka  nie będzie powodować naruszania standardów jakości środowiska oraz nie będzie stwarzać możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, a więc nie występuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Stubno w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

- Informacja o planowanym przedsięwzięciu

- Charakterystyka inwestycji

Otrzymują:

- Wnioskodawca – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.

- Starosta Przemyski.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Przemyślu.

- Wójt Gminy w Medyce

- Tablice ogłoszeń urzędowych – Urzędy Gmin Stubno i Medyka

- Strona internetowa Urzędu Gminy w Stubnie www.bip.stubno.pu.pl

- a/a JJ