PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Normatyw | Opis | Obmiar | Jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obiekt: PRZEDMIAR ROBOT na wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr. ewid. 1676 w km 0+700-1+195 w m-ci Stubno gmina Stubno | 0.0000 |  |
| 1.1. | Element: | 0.0000 |  |
| 1.1.1. | KNR 02-31-0101-4)100 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm i nadanie spadku poprzecznego pasem szer.S.Om na długości 495m w km 0+700-1 +195 obm. 495x3=1485 | 1485.0000 | m2 |
| 1.1.2. | KNR 02-31-0114-0100 | Wykonanie nawierzchni z niesortu żwirowego o granulacji 5-63mm - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie , grubość po zageszcz. 20cm pasem szer. 3m na długości 495m w km 0+700-1+195 obm.495x3=1485 | 1485.0000 | m2 |

System kosztorysowania Strbc wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z o.o.