| 1c. | 020804 | Rury ochronne PCV Ф225 przy kolizji z gazem 4,2 x 16 szt = 67,2 m 6 x 1 szt = 6,0 m Razem:17 szt – 73,2 m | m | 73,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1d. | 031301 anal. | Uszczelnienie końcówek rur ochronnych pianką poliuretanową 17x2= | szt | 34 |
| 2. | 020705 | b. Kanały główne i boczne Rurociąg kanalizacyjny grawitacyjny z rur PCV Ф 200 – Kanały boczne SR3-SR1-56m 3-3a -37m Razem: 93m | m | 93 |
| 3. | 020708 | J.w. lecz Ф200 kanały główne P1 - 719 m - 258 m SR3-SR1 -56 m SR1-1e 517 m Razem: 1550 m | m | 1.550 |
| 4. | 050102 | Podłoże ze żwiru 15cm 1550 – 476 = 1072 1072x0,6 = 643 m2 | m2 | 643 |
| 5. | 050103 | J.w. lecz gr. 30 cm 28-P1-478m 478x0,6=287 | m2 | 287 |
| 6. | 080402 | Próba szczelności Ф200 kanały boczne Jak poz.2 | m | 93 |
| 7. | 080403 | Próba szczelności Ф 200 kanały główne Jak poz.3 | m | 1.550 |
| 8. | 020804 | Rury ochronne PCV Ф285 przy kolizji z gazem 8 x 1 szt = 8,0 m 4,2 x 7 szt = 29,4 m 5 x 1 szt = 5,0 m Razem: 8 szt = 324,4 m | m | 34,4 |
| 9. | 031301 anal. | Uszczelnienie końcówek rur ochronnych pianką Poliuretanową /17+8/x2=50 | Szt | 50 |