WI.7013.1.2013

Stubno, dnia 29.01.2013 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WI.7013.1.2013. Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- Przedmiar robót budowlanych – budynek wielofunkcyjny

Rozdział 2 --- Niwelacja terenu, pkt. 14, 15

W pozycji przedmiarowej zawarto ;  usunięcie ziemi z gruzem i zanieczyszczeniami organicznymi, dowóz i rozplantowanie humusu w celu wykonania terenów zielonych. (10.000,00 m2)

Pytanie ; Prosimy o sprecyzowanie w/w opisu pozycji kosztorysowej,                           a w szczególności wskazanie odległości dowozu ziemi urodzajnej /humusu/ z miejsca załadunku do miejsca wyładunku, oraz wskazanie odległości  i miejsca wywozu ziemi  i gruzu usuniętego podczas prac niwelacyjnych ziemnych.

Ponadto czy w kalkulacji kosztorysowej ująć tylko pracę sprzętu i robociznę, bez materiału humusu ?

Od. 1 Odległość wywozu ziemi zgodnie z pozycją kosztorysową do 1km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Od. 2 Dowóz humusu z miejsca dostarczenia przez oferenta. W kalkulacji należy ująć materiał - humus

Rozdział 3 – Zadaszenie tarasu

1 . Poz. 18  przedmiaru - Stopy żelbetowe 0,60m3, Poz. 19 słupy żelbetowe 3,36m3

Pytanie ; prosimy o podanie klasy betonu konstrukcyjnego do wyceny /cześć konstrukcyjną nie zawarto do wglądu na stronie/

Należy do wyceny przyjąć beton konstrukcyjny klasy B 25

- Poz. 20 przedmiaru - Montaż słupów z rur fi 180 mm dla zadaszenia tarasu – 24,00mb

Pytanie  ;   prosimy o określenie grubości ścianki dla rury konstrukcyjnej stalowej, oraz czy oprócz rur stalowych, występują jeszcze inne elementy składowe dla słupów np. podstawy lub głowice spawane.  /brak części konstrukcyjnej do wglądu na stronie/

Grubość ścianki rury min. 12mm. Jako podstawę należy przyjąć blachę stalową o grubości 10 mm i wymiarach 20 x 20cm.

- Poz. 24 przedmiaru - Obsadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej ;

Przedmiar ; 0,90*8+1,40*4 = 12,80 mb dla elementu drewnianego

Pytanie ; W dokumentacji technicznej występują 4 okna połaciowe. W/w pozycja przedmiarowa dotyczy wykonania konstrukcji nośnej dla obsadzenia okna.                    Czy należy dodatkowo w pozycji ująć okna połaciowe i w jakich wymiarach.

Należy przyjąć 4 okna połaciowe w wymiarze 90 x 120cm.

- Poz. 33 przedmiaru -- posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 40x40 cm – przedmiar 11,40*2+9,60 = 32,40m2

Pytanie ; dlaczego w przedmiarach pkt. 32 ujeto powierzchnię 11,20x9,60=107,52m2 jako przygotowanie podłoża pod płytki ceramiczne, zaś w pozycji 33 dotyczącej ułożenia płytek na posadzce zawarto powierzchnię 32,40m2.

Ponadto, jaki rodzaj płytek przyjąć do wyceny ofertowej na tarasie, płytki gress czy płytki klinkierowe.

Nigdzie w pozycjach przedmiarowych w rozdziale nr 4 zadaszenia tarasu nie zawarto cokolików płytkowych na tarasie. Czy należy je wycenić? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

Należy przyjąć powierzchnię płytek na posadzce w ilości 107,52m2

Należy przyjąć gres nie śliski 30 x 30cm lub większy.  Cokół powinien mieć wysokość 15cm i długość 10,70mb

- W rozdziale nr 4 brak obróbek blacharskich między pokryciem dachowym dachu zadaszenia tarasu a ścianą docieplenia styropianowego gr. 10cm, oraz obróbek blacharskich pasów rynnowych. Ponadto nie ujęto rynien dachowych oraz rur spustowych dla zadaszenia tarasu.

Pytanie ; czy należy je wycenić ? jeżeli tak to w jakiej ilości ?

Wszystkie obróbki blacharskie ujęte są w dziale 8 kosztorysu.

Rozdział nr 4 – schody zewnętrzne i balustrady tarasu

- poz. 35 przedmiaru – Balustrady schodowe --- 31,90mb

Prosimy o szczegółowy wykaz elementów składowych dla balustrad /brak rysunków/. Ponadto w opisie technicznym części architektonicznej str.4 ujęto balustrady ze stali nierdzewnej. Czy do wyceny ująć balustrady z rur chromoniklowych?

z rur stalowych (konstrukcja i pochwyt) malowanych w kolorze np. antracyt (będzie się komponowało z konstrukcją zadaszenia).

Balustrady stalowe z wypełnieniem np. poliwęglanu komorowego gr. 12mm lub szkła bezpiecznego. Wymiar wypełnienia nie większy niż 100 x 80cm.

- pkt.36 przedmiaru – okładziny schodów z płytek 30x30cm – 14,04m2

Pytanie ; Czy płytki gress, czy też klinkierowe ?

Gres nie śliski na stopniach ryflowany.

Rozdział nr 5 – wejście do klatki schodowej

1. poz. 40 przedmiaru -  stopy fundamentowe, poz.41 przedmiaru - słupy żelbetowe, poz. 42 przedmiaru - belki żelbetowe -

Pytanie ; jaką klasę betonu konstrukcyjnego zawarto w projekcie dla w/w elementów /brak części konstrukcyjnej na stronie informacyjnej do wglądu/

Należy do wyceny przyjąć beton konstrukcyjny klasy B 25

- poz. 48 przedmiaru - pokrycie dachowe z blachodachówki – 28,456m2

Pytanie ; Czy należy dodatkowo dla zadaszenia wejścia do klatki uwzględnić obróbki blacharskie z blachy powlekanej płaskiej dla pasa rynnowego, obróbki przy styku ściany ocieplonej wraz z pokryciem dachowym z blachodachówki, rynny dachowej             i rurę spustową dla zadaszenia?

Jeżeli tak, to w jakich ilościach przedmiarowych

Wszystkie obróbki blacharskie ujęte są w dziale 8 kosztorysu.

- poz. 53 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 29,114m2

Pytanie ; czy kostka kolorowa, czy szara?

Kostka kolorowa

Rozdział nr 6 – przebudowa klatki schodowej ;

- poz. 60 przedmiaru – Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – drzwi wejściowe – 1,30*2,05 = 2,665m2

Prosimy o podanie szczegółów dla w/w produktu, w sprawie kolorystyki, wyposażenia dla drzwi /samozamykacz, pochwyt, zamek rolkowy itd./, oraz części przeszklenia                 i zabudowy dla produktu. /Brak rysunków stolarki na stronie informacyjnej/

Drzwi aluminiowe w kolorze białym, przeszklone w całości z aktywnym skrzydłem o wymiarze w świetle ościeżnicy 90cm, wyposażone w samozamykacz, pochwyt z zamkiem rolkowym.

- poz. 61 przedmiaru -- Montaż drzwi ognioodpornych aluminiowych EI 60 – 0,90*2,05*4szt = 7,380m2

Prosimy o podanie szczegółów dla drzwi EI 60 w sprawie kolorystyki, asortymentu, kształtu przeszklenia lub zabudowy skrzydła /brak wykazu stolarki dla drzwi EI 60/

Drzwi aluminiowe w kolorze białym, przeszklone w całości, wyposażone w samozamykacze, pochwyty z zamkami rolkowymi.

- poz. 65 przedmiaru – Obsadzenie okien w połaci do oddymiania klatki schodowej z siłownikami włączonymi do instalacji przeciwpożarowej ---- 2 szt.

W opisie technicznym części architektonicznej str.4 pkt. 8 zawarto opis ; w skosie dachowym klatki zamontować wolnostojącą klapę dymową z siłownikiem elektrycznym o powierzchni czynnej oddymiania min. 3,03 m2.

Lub na stronie nr 6 opisu technicznego, zawarto informację ; klapa oddymiająca klatkę schodową, uruchamiana czujką dymową przy klapie oraz przyciskami ręcznymi.

W przedmiarze ujęto dwie klapy dymowe.

Pytanie ; ile klap dymowych należy przyjąć do wyceny i jakiego wymiaru /parametry/

Powierzchnia klapy dymowej jak w opisie min. 3,03m2. Do wyceny przyjąć klapę dymową uruchamianą czujką dymową oraz przyciskami ręcznymi.

- poz. 67 przedmiaru -- balustrady przy podjeździe z dwoma pochwytami – 13,210mb

Pytanie ; czy z rur chromoniklowych ? /w opisie architektonicznym str.4 pkt. 9, balustrady tarasu i schodów wykonać ze stali nierdzewnej/

Rury stalowe malowane w kolorze np. antracyt.

- w projekcie technicznym architektury na rysunkach / np. przy elewacji północnej / zlokalizowano podnośnik schodowy zewnętrzny zapewniający komunikację do pomieszczeń na 1 piętro. Informację taką zawarto w opisie technicznym części architektonicznej str. 7 pkt. 12 jako dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Czy do kalkulacji ofertowej należy ująć takie urządzenie, i o jakich parametrach ?

Platforma schodowa w załączeniu na stronie internetowej

Rozdział nr 9  - Ocieplenie ścian zewnętrznych ;

- pkt. 91 przedmiaru – Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego strukturalnego gr. 2mm --- 240,64m2

W opisie technicznym cześci architektonicznej na str. 3 pkt 8 zawarto informację, że budynek należy ocieplić styropianem gr. 10cm z zastosowaniem tynku

silikatowego.

Pytanie ; jaki rodzaj tynku, jako wyprawę, należy przyjąć do kalkulacji ofertowej?

Należy do wyceny ująć tynk mineralny.

Koniec zapytań do przedmiaru dla budynku wielofunkcyjnego.

- Przedmiar robót budowlanych – REMIZA

Rozdział nr 1 – Roboty rozbiórkowe

- Poz. 9 przedmiaru rozebranie ścian, filarów z cegieł – jako rozebranie ścian garażu – 11,513m3

Pytanie ; czy materiał z rozbiórki należy wywieść poza teren, jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca składowania, do jakiej odległości od miejsca budowy należy go wywieść?

wywiezienie tego gruzu na odległość do 10km.

Rozdział nr 2 – Boksy garażowe

- poz. 13 przedmiaru – podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.10cm; 10,50*9,20*0,10=9,66m3

w projekcie  /przekrój A-A/ ujęto grubość podkładu jako chudy beton gr. 15cm na podłożu gruntowym. Pytanie ; Jaka grubość podkładu betonowego należy przyjąć do wyceny kosztorysowej, oraz jaką klasę betonu przyjąć pod określony ciężar przewidzianych pojazdów ?

Należy przyjąć grubość 15cm, beton B 20.

- poz. 18 przedmiaru – Posadzki płytkowe ; płytki 30x30cm układane na kleju – 96,600m2

w projekcie technicznym /przekrój A-A/ oraz tabelarycznym zestawieniu powierzchni posadzek zawartym w opisie technicznym str. 2 boksy garażowe winny mieć wykończenie z płytek gress. Natomiast w opisie architektonicznym na stronie 4 pkt 9 /jako wykończenie/ zawarto opis ; posadzka w garażu – przemysłowa                    z cokolikiem o wysokości 15cm.

Pytanie  ; jaki rodzaj posadzki należy przyjąć na warstwę wierzchnią w wycenie ofertowej. Jeżeli płytki, to o jakiej grubości pod samochody ciężarowe?

Należy przyjąć płytki gres techniczny grubości min. 12mm.

- poz. 22 przedmiaru – ławy fundamentowe żelbetowe , poz. 23 przedmiaru ściany fundamentowe betonowe –

Pytanie ; Jaką klasę betonu przyjąć do wyceny /brak projektu konstrukcji na stronie informacyjnej/

Należy do wyceny przyjąć beton konstrukcyjny klasy B 25.

- poz. 24 przedmiaru – ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie cem-wap gr. 1 ½ cegły – 71,526m2

w projekcie architektonicznym na rzutach poszczególnych kondygnacji w oznaczonej legendzie ujęto zaznaczenia, gdzie ściany nowo projektowane występują, jako                 murowane z pustaków silikatowych /np. rzut I piętra, rzut dachu/. Zaś ściany do zamurowania i przymurowania z cegieł pełnych.

Pytanie ; z jakiego materiału ująć do realizacji ściany murowane nowo wznoszone ?

Do wyceny ująć ściany murowane z pustaków silikatowych.

- poz. 29 przedmiaru – słupy żelbetowe, poz. 30 przedmiaru – belki żelbetowe, poz. 31 przedmiaru – płyty żelbetowe

Pytanie ; jaka klasę betonu konstrukcyjnego przewidzieć do wyceny ofertowej ?

/brak projektu konstrukcji na stronie informacyjnej do wglądu/

Należy do wyceny przyjąć beton konstrukcyjny klasy B 25.

- poz. 43 przedmiaru – Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych – 1,80*2,10=3,78m2 .        Prosimy o podanie szczegółów dla w/w produktu,  w aspekcie kolorystyki, wyposażenia (samozamykacz, pochwyt, zamek rolkowy itp.), oraz części przeszklenia i zabudowy dla skrzydła. (brak rysunków stolarki).

Drzwi aluminiowe w kolorze białym, przeszklone w całości, wyposażone w samozamykacz, pochwyt z zamkiem rolkowym.

- poz. 44 przedmiaru – wrota stalowe do garaży na prowadnicach podnoszone 4,00*3,50*2szt = 28,00m2

Prosimy o podanie szczegółów dla w/w produktu, w sprawie systemu podnoszenia /czy automatycznie, czy ręcznie/, kolorystyki, schematu kształtowego, przeszklenia itp. /brak rysunku szczegółowego dla produktu/.

Do wyceny ująć należy wrota garażowe standardowe, ocieplone, podnoszone automatycznie w kolorze brązowym.

Rozdział nr 3 – kominy

- W opisie technicznym części architektury (str. 3) zawarto opis, w którym powierzchnia kominów powyżej dachów powinna być ocieplona styropianem gr. 5cm i wykończona tynkiem strukturalnym silikatowym.

Pytanie ; Czy uwzględnić takie rozwiązanie w ofercie. Jeżeli tak, to jaka ilość powierzchni kominów przyjąć do docieplenia ?

Przyjąć do docieplenia powierzchnię 30,0m2.

Rozdział nr 4 – Pokrycie dachu, obróbki blacharskie

1. poz. 52 przedmiaru – Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – pas podrynnowy, obróbki kominów, nakrywy kominów. – 30,308m2

W opisie w/w pozycji przedmiarowej zawarto szczegółowo opis, dla jakich elementów należy wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej,                       a w szczególności ; pas podrynnowy, obróbka kominów, nakrywy kominów.

Pytanie ; czy w w/w przedmiarze zawarto również obróbki nakryw kominowych czapek, których przedmiar powierzchni występuje w poz. nr 47, oraz czy uwzględniono również obróbkę blacharską na styku ściany ocieplonej i pokryciem dachowym z blachy powlekanej dachówkowej?

W poz. 52 przedmiaru zawarte są wszystkie obróbki.

Rozdział nr 5 – Ocieplenie ścian zewnętrznych

1. poz. 64 przedmiaru - Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego strukturalnego gr. 2mm --- 167,27m2

W opisie technicznym części architektonicznej na str. 3 pkt 8 zawarto informację, że budynek należy ocieplić styropianem gr. 10cm z zastosowaniem tynku silikatowego.

Pytanie ; jaki rodzaj tynku, jako wyprawę, należy przyjąć do kalkulacji ofertowej?

Należy do wyceny ująć tynk mineralny.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

----------------------------------------

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy