Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników”

Numer zamówienia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 203549-2014              z dnia 25.09.2014 r.

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

- W części III SIWZ pkt 2 opis przedmiotu zamówienia  otrzymuje brzmienie :

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników obejmuje:

Przepompownie szt. 2, kanały sanitarne z rur PCV fi 200 x 5,9 mm klasy S SDR 34 lite                           o długości L= 4275 m, kolektor ciśnieniowy z rur PE 100 SDR 17 fi 90x5,4 mm o długości                        L = 53 m, kolektor ciśnieniowy z rur PE 100 SDR 17 fi 90x 5,4 mm o długości L= 173m, studzienki rewizyjne PCV 425 mm- 133 szt, studzienki rewizyjne PP średnicy 1000 mm- 23 szt, studnie rozprężne PP średnicy 1000 mm 2 szt, przykanaliki z rur PCV Fi 160 x 4,7 m kasy S lite o długości L= 3870 m, przykanaliki z rur PCV Fi 200 x 5,9 mm klasy S lite o długości                L = 377 m , studzienki rewizyjne PCV 425 mm 157 szt.

Szczegółowo zakres prac precyzuje dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.