WI.7013.10.2021							Stubno, 13.08.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zmawiający: Gmina Stubno 37-723 Stubno 69a

zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi  o długości 4800 mb Nakło – Chałupki Dusowskie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie :

- droga klasy „L”,

- nawierzchnia dla ruchu KR-3 o szerokości minimalnej: 5,5 m dwukierunkowa

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących/projektowanych rowów odwadniających

- przebudowę skrzyżowań,

- budowę i przebudowę zjazdów

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zmawiającemu:

- Projekt budowlany - wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót               ( lub pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami)

- Projekt wykonawczy

- Mapa do celów projektowych z ewentualnym podziałem działek

- Przedmiary robót

- Kosztorys inwestorski

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Opracowania projektu stałej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD), zatwierdzony przez Starostę Przemyskiego

- Opracowanie operatu wodno-prawnego jeśli zachodzić będzie taka potrzeba

- Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji inwestycji (decyzja lokalizacyjna, środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne)

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być wykonana zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, umożliwiająca wykonanie zadania

Termin wykonania zamówienia:  28.02.2022 r.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| cena | 100% |

#139

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 01.09.2021 r.

w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy w Stubnie

37-723 Stubno 69A

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres ug@stubno.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

imię i nazwisko	Jolanta Wawro

w godzinach 	7:00 – 15:00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- formularz ofertowy

Ryszard Adamski – Wójt Gminy Stubno