WI.7013.10.2021								Stubno, 19.11.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 130.000 zł. (netto) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.)

Zmawiający: Gmina Stubno  37-723 Stubno 69a

zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Stubno”.

Szacowany zakres:

- sieć wodociągowa długości ok. 20 km

- przyłącza do budynków długości ok. 8 km

Wytyczne techniczne dla projektowanej sieci wodociągowej

Parametry techniczne sieci wodociągowej powinny uwzględnić możliwość jej rozbudowy w przyszłości w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę dla planowanych budynków.

Wodociąg należy projektować z rur PE 100, SDR 17, PN 1,0 MPa oraz PERC 100,  SDR 17, PN 1,0 MPa łączonych przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe.

Sieć wodociągowa powinna zostać wyposażona wszędzie tam gdzie to konieczne w zasuwy, odpowietrzniki, punkty monitoringu sieci i hydranty. Ilość oraz lokalizacja hydrantów przeciwpożarowych, powinna spełniać wymagania stosownych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Należy projektować armaturę z żeliwa sferoidalnego min. PN 1,0 MPa.

W przypadku lokalizacji istniejącego wodomierza w sposób nie spełniający wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, należy przeprojektować jego lokalizację i sposób montażu zgodnie z ww Rozporządzeniem.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (wizje lokalne, w razie potrzeby wykonać odkrywki oraz inne roboty towarzyszące w opracowaniu poprawnej inwentaryzacji)

- Opracowanie koncepcji budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami i uzgodnienie jej z Zamawiającym. Koncepcja projektowa zawierać ma  plan sytuacyjny z usytuowaniem wodociągu oraz parametry dobranych urządzeń, armatury, itp.

- Uzyskanie map ewidencyjnych i/lub zasadniczych w zakresie wymaganym  do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie wodnoprawne, decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i gminnych,

- Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów w ilości i w wymaganym  do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenie wodnoprawne, decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i gminnych,

- Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane poprzez spisanie umów cywilnoprawnych ze stronami biorącymi udział w postępowaniach administracyjnych przy wydawaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych.  Do każdej umowy cywilnoprawnej należy dołączyć załącznik graficzny na mapie sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną trasą sieci wodociągowej podpisany przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości i projektanta,

- Opracowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

- Opracowanie materiałów (karta informacyjna przedsięwzięcia) i wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  dla przedmiotowego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana),

- Opracowanie materiałów (operat wodnoprawny) i wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagana),

- Opracowanie materiałów i wniosku o uzyskanie decyzji na lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i gminnych (jeżeli będzie wymagana),

- Złożenie w imieniu Zamawiającego wyżej wymienionych wniosków. Niezbędne  opłaty za wydanie decyzji wniesie Zamawiający.

- Opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,

- Opracowanie projektu budowlanego dla budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej we wszystkich wymaganych branżach wraz z koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami  i opiniami,

- Opracowanie projektu przełożenia istniejących urządzeń i sieci kolidujących z planowaną inwestycją, jeżeli będzie to konieczne,

- Opracowanie przedmiarów robót we wszystkich wymaganych branżach,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach,

- Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- Przygotowanie kompletnego wniosku  do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji.  Niezbędne  opłaty za wydanie decyzji wniesie Zamawiający,

- Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach, w trakcie realizowanej na podstawie będącej przedmiotem zamówienia dokumentacji projektowanej inwestycji.

Projekt budowlany we wszystkich branżach należy opracować w trzech egzemplarzach.

Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż należy opracować w dwóch egzemplarzach.

Kopie umów cywilno-prawnych wraz z załącznikami graficznymi, ksero kopii map ewidencyjnych, ksero kopii wypisów z ewidencji gruntów, ksero kopii z mapy zasadniczej do celów opiniodawczych,  należy przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.

Materiały do wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji formalno-prawnych dla całej inwestycji należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

Zamawiający wymaga także przekazania całości dokumentacji w wersji elektronicznej – pdf.

Całość dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji sieci wodociągowej.

Termin wykonania zamówienia:  30.09.2022 r.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| cena | 100% |

#139

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.11.2021 r.

w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy w Stubnie

37-723 Stubno 69A

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres ug@stubno.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

imię i nazwisko	Jolanta Wawro

w godzinach 		7:00 – 15:00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- formularz ofertowy

Ryszard Adamski – Wójt Gminy Stubno